Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku

“Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“

podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vypracoval: FORTISCHEM a.s.

Dátum: október 2016

Číslo výtlačku žiadosti:

OBSAH

A.	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	3

B.	Typ žiadosti	3

C.	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	4

D.	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú
         alebo vyrábajú	13

E.	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch 
         emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií 
         a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	15

F.	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	25

G.	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na 
         predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	25

H.	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, 
         ktoré v prevádzke vznikajú a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia	27

I.	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na 
         monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	27

J.	Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou	28

K.	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne 
         využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	32

L.	Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení 
         na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí 
         pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie prevádzky do 
          uspokojivého stavu	33

M.	Opis hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré 
          prevádzkovateľ preskúmal	34

N.	Návrh podmienok povolenia	34

O.	Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi 
         o najlepších dostupných technikách	34

P.	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách D až O a v prílohách všeobecne 
         zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia	35

Q.	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu, 
         ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny 
         vplyv na životné prostredie tohto štátu	39

R.	Prehlásenie	40

Prílohová časť	41

# Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

## Názov alebo obchodné meno:			FORTISCHEM a.s.

Právna forma: 					Akciová spoločnosť

Sídlo: 						M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky,

Štatutárny zástupca a jeho funkcia: 		Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva

Ing. Martin Bartoš, podpredseda predstavenstva

Kontaktná osoba: 		Ing. Miroslav Kováč, vedúci ÚŽPMR

kontakt: t.č.: 046/568 3200, 0905 446 517
	fax: 046/568 1138

e-mail: miroslav.kovac@fortischem.sk

IČO: 						46 693 874

SK NACE, NOSE-P: 				SK NACE: 20.16
 						NOSE-P: 105.09

# Typ žiadosti

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia  pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“  v zmysle projektu pre stavebné povolenie „KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ“. Nová membránová technológia elektrolýzy chloridu sodného bude využívať najlepšiu dostupnú technológiu (BAT).

Autor projektu pre stavebné povolenie - DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06  Bratislava.

Prevádzka je umiestnená v severovýchodnej časti výrobného areálu spoločnosti FORTISCHEM a. s. v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia. Cieľom stavby je konverzia v súčasnosti prevádzkovanej amalgámovej elektrolýzy na  membránovú. Technológia membránovej elektrolýzy bude napojená na existujúce prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a. s. - prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien ako aj na ďalšie prevádzky spoločnosti využívajúce produkty elektrolýzy.

Realizácia pripravovaného projektu zabezpečí udržanie pracovných aktivít súvisiacich nielen so samotnou výrobou NaOH, vodíka a chlóru a jej nadväzujúcimi prevádzkami, ale aj s ďalšími prevádzkami, ktoré využívajú produkty tejto výroby v spoločnosti, resp. zabezpečujú obslužné činnosti, či už ide o logistiku, zabezpečovanie opráv a údržby ale aj administratívu. Dôležitým faktorom je aj umožnenie využívania odborného personálneho potenciálu chemického zamerania, ktorý má v tomto regióne dlhoročnú tradíciu.

## Zoznam vyjadrení, súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci povolenia žiada:

- Stavebné povolenie (§3 odst. 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ((§3 ods. 3, písm. a), bod 1 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Súhlas na uskutočnenie alebo zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (§3 ods. 3, písm. b), bod 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov (§3 ods. 3, písm. b), bod 8 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní (§3 ods. 3, písm. c), bod 9 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia v oblasti ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu (§3 ods. 3, písm. g), zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ).

- Schválenie východiskovej správy  (§8 ods.5).

## Zoznam konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou:

V súvislosti so stavbou v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov predkladáme

- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, ktoré MŽP SR vydalo na základe predloženého Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu“ (príloha č. 5)

V súvislosti so stavbou FORTISCHEM a. s. v rámci konania predloží nasledovné stanoviská:

- Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii vydané Technickou inšpekciou Bratislava.

- Stanovisko OR HZZ k projektovej dokumentácii

- Stanovisko MDVaRR SR, sekcie ŽDD, odboru dráhového stavebného úradu

# Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:

Názov prevádzky:  „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“

Variabilný symbol:  určí SIŽP v rámci konania

## Adresa prevádzky: M.R, Štefánika 1, 972 71 Nováky,

## Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z.z. a súvisiace činnosti:

## Kategória priemyselnej činnosti:

## Chemický priemysel

4.2 Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú:

a) plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, 
    oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid - fosgén;

c) zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;

## Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita:

Údaje o projektovanej kapacite a ročnom fonde pracovnej doby sú uvedené v projektovej dokumentácii v časti B5. Údaje o prevádzkových a výrobných technologických zariadeniach.

V prílohe č.1 k zákonu č. 39/2013 Z.z. pre kategóriu č.4 – chemický priemysel nie je stanovená konkrétna hodnota kapacitného parametra.

## Spôsob prevádzkovania:

Stála  výroba jedného druhu výrobku. 4-zmenná nepretržitá výroba v organizácii 4 zmien s plánovanými servisnými odstávkami.  Administratíva bude pracovať v 1-zmennej prevádzke.

## Stručný popis lokality prevádzky:

Umiestnenie prevádzky:  Kraj Trenčiansky, okres Prievidza, obec Nováky, katastrálne územie Nováky, areál FORTISCHEM a.s.

Projekt výstavby membránovej elektrolýzy a súvisiacich častí prevádzky bude realizovaný v severovýchodnej časti výrobného areálu spoločnosti FORTISCHEM a. s. v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia. Technológia membránovej elektrolýzy bude napojená na existujúce a s výrobou hydroxidu sodného, vodíka a chlóru súvisiace časti prevádzky, ako je príprava soľanky, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba chlórnanu sodného, výroba kyseliny chlorovodíkovej ako aj na ďalšie prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a.s. využívajúce produkty elektrolýzy. V rámci projektu výstavby membránovej elektrolýzy bude riešená aj v súčasnosti prevádzkovaná časť prípravy soľanky existujúcej prevádzky výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru a to hlavne vo vzťahu k nakladaniu so znečisťujúcimi látkami (riešenie záchytných a havarijných nádrží pre nádrže a zariadenia, ktoré budú v časti prípravy soľanky prevádzkované aj v rámci membránovej elektrolýzy). Celá časť prípravy soľanky, ktorá bude využívaná aj v membránovej elektrolýze, bude po realizácii stavby súčasťou prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“.

## Situácia umiestnenia prevádzky a širšieho okolia – viď príloha č. 6

## Údaje o stavbe, mieste stavby, parcelné čísla súvisiacich pozemkov v prevádzke podľa aktuálneho listu vlastníctva:

Názov stavby: 	KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ

Základné informácie o povoľovanej stavbe:

1. Meno, priezvisko (názov) a adresa stavebníka:

FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY, 
IČO: 46 693 874 DIČ: 2023528254

2.  Druh, účel a miesto stavby:

Priemyselná stavba. Stavba má ekologický charakter. Účelom stavby je konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu v zmysle požiadaviek BAT.

Umiestnenie stavby: 	kraj Trenčiansky,

okres Prievidza,

obec Nováky,

katastrálne územie Nováky,

areál FORTISCHEM a. s.

3.  Predpokladaný termín dokončenia stavby:

Predpokladaný termín dokončenia stavby je 12/2017.

4.  Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku a uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa 
     katastra nehnuteľnosti:

Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli FORTISCHEM a. s. na nasledovných pozemkoch:

| Parcela č. | Druh pozemku | Spôsob využitia | Umiestnenie pozemku | Právny vzťah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390/22 | Zastavaná plocha a nádvorie | 25 | 1 | 2 |
| 390/25 | Zastavaná plocha a nádvorie | 25 | 1 | 2 |
| 390/26 | Zastavaná plocha a nádvorie | 26 | 1 | 2 |
| 390/106 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1 | 2 |
| 390/107 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 |  |
| 390/117 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/128 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/129 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/126 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/116 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/105 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/115 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/114 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |
| 390/176 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |

Legenda:

Kód spôsobu využitia pozemku

17 – pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova bez označenia súpisným číslom

18 – Pozemok, na ktorom je dvor

25 – pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

Kód umiestnenia pozemku

1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Kód právneho vzťahu

2 – nájom pozemku

Pozemok s parcelným číslom 390/107 je vo vlastníctve firmy FORTISCHEM a. s. na základe Listu vlastníctva č.4272. K ďalším pozemkom, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná, má FORTISCHEM a. s. nájomné právo v zmysle Zmluvy o vlastnícke právo na základe Listu vlastníctva 
č. 610, k.ú. Nováky. Súhlas vlastníka s realizáciou stavby je priložený k žiadosti (príloha č. 4).

5.  Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú
     použiť ako stavenisko:

Vlastníkom priľahlých parciel je rovnaký vlastník ako vlastník parciel, na ktorých bude stavba realizovaná. Pri realizácii prác nebude dotknutý pozemok iného vlastníka.

6.  Meno, priezvisko a adresa projektanta:

DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06  Bratislava.

7.  Uviesť zhotoviteľa stavby a doložiť jeho oprávnenie na uskutočnenie stavieb:

Stavba bude realizovaná dodávateľsky, prostredníctvom firmy, vybratej vo výberovom konaní.

8.  Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 101		Úpravňa surovej soľanky (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 102		Rozpúšťacia nádrž soli (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 103		Reakčné nádrže (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 200		ÚPRAVŇA ČISTEJ SOĽANKY 1. (nový objekt)

SO 300		ÚPRAVŇA ČISTEJ SOĽANKY 2. (nový objekt)

SO 400		DESULFURIZAČNÁ STANICA (nový objekt)

SO 500		STANICA DECHLORÁCIE (nový objekt)

SO 600		ELEKTROLÝZA MEL (nový objekt)

SO 700		ODPAROVACIA STANICA NaOH (nový objekt)

SO 900		Meniareň (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 901		Rozvodňa r1 (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 910		Záložný zdroj elektrickej energie

SO 90		Potrubné a káblové mosty (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 11		Komunikácie a spevnené plochy (jestvujúci dotknutý objekt)

SO 23		PODZEMNÝ ROZVOD CHLADIACEJ VODY (nový objekt)

SO 35		KANALIZÁCIA ZÁVADNÝCH ODPADOVÝCH VÔD (nový objekt)

9.  Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PC 100	VÝROBA HYDROXIDU SODNÉHO, VODÍKA A CHLÓRU MEMBRÁNOVOU ELEKTROLÝZOU

PS 110	PRÍPRAVA SUROVEJ SOĽANKY – 1. stupeň filtrácie

PJ 110.01	Zariadenia a nádrže surovej soľanky

PJ 110.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 110.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 110.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 110.51	Prevádzkové potrubie soľanky

PJ 110.55	Prevádzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 110.57	Prevádzkové potrubie demi vody

PJ 110.64	Prevádzkové potrubie uhličitanu sodného (Na2CO3)

PJ 110.66	Prevádzkové potrubie kalu

PS 120	PRÍPRAVA ČISTEJ SOĽANKY – 2. stupeň filtrácie

PJ 120.01	Zariadenia a nádrže jemnej filtrácie

PJ 120.02	Zariadenia a nádrže adsorpcie

PJ 120.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 120.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 120.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 120.51	Prevádzkové potrubie soľanky

PJ 120.54	Prevádzkové potrubie kyseliny chlorovodíkovej (HCl)

PJ 120.55	Prevádzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 120.57	Prevádzkové potrubie demi vody

PJ 120.59	Prevádzkové potrubie chladiacej vody

PJ 120.61	Prevádzkové potrubie pary

PJ 120.62	Prevádzkové potrubie kondenzu

PJ 120.63	Prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu

PJ 120.65	Prevádzkové potrubie celulózy

PJ 120.66	Prevádzkové potrubie kalu

PS 130	MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA

PJ 130.01	Elektrolyzéry a zariadenia

PJ 130.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 130.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 130.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 130.51	Prevádzkové potrubie soľanky

PJ 130.52	Prevádzkové potrubie vodíka (H2)

PJ 130.53	Prevádzkové potrubie chlóru (Cl2)

PJ 130.54	Prevádzkové potrubie kyseliny chlórovodíkovej (HCl)

PJ 130.55	Prevádzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 130.56	Prevádzkové potrubie dusíka

PJ 130.57	Prevádzkové potrubie demi vody

PJ 130.58	Prevádzkové potrubie priemyselnej vody

PJ 130.59	Prevádzkové potrubie chladiacej vody

PJ 130.60	Prevádzkové potrubie zachlórovanej vody

PJ 130.61	Prevádzkové potrubie pary

PJ 130.62	Prevádzkové potrubie kondenzátu

PJ 130.63	Prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu

PS 140	DESULFURIZÁCIA A DECHLORÁCIA SOĽANKY

PJ 140.01	Zariadenia a nádrže dechlorácie

PJ 140.02	Zariadenia a nádrže desulfurizácie

PJ 140.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 140.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 140.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 140.51	Prevádzkové potrubie soľanky

PJ 140.53	Prevádzkové potrubie chlóru (Cl2)

PJ 140.54	Prevádzkové potrubie HCl

PJ 140.55	Prevádzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 140.57	Prevádzkové potrubie demi vody

PJ 140.59	Prevádzkové potrubie chladiacej vody

PJ 140.60	Prevádzkové potrubie zachlórovanej vody

PJ 150.63	Prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu

PS 150	KONCENTRÁCIA LÚHU

PJ 150.01	Zariadenia a nádrže

PJ 150.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 150.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 150.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 150.55	Prevádzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 150.59	Prevádzkové potrubie chladiacej vody

PJ 150.61	Prevádzkové potrubie pary

PJ 150.62	Prevádzkové potrubie kondenzu

PJ 150.63	Prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu

PS 160	ZABEZPEČENIE ENERGIÍ

PJ 160.01	Rozvodňa r-1 (110 kV) - vývodové pole TR MEL

PJ 160.02	Transformácia a usmernenie elektrickej energie

PJ 160.03	Kompenzácia účinníka - VN

PJ 160.04	Vyvedenie jednosmerného výkonu

PJ 160.05	Uzemnenie

PJ 160.06	RIS

PJ 160.07	Zálohové napájanie

PJ 160.11	Chladiace okruhy

PJ 160.12	Stabilné hasiace zariadenie

PJ 160.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 160.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 160.41	Vonkajšie silnoprúdové rozvody

PJ 160.42	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 160.57	Potrubie demi vody

PJ 160.59	Potrubie chladiacej vody

PJ 160.61	Potrubie pary

PJ 160.62	Potrubie kondenzu

PJ 160.63	Potrubie stlačeného vzduchu

PJ 160.80	Prevádzková vzduchotechnika

PS 170	AUTOMATICKÝ SYSTÉM RIADENIA TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV (ASRTP)

PS 180	VONKAJŠIE PREPOJOVACIE POTRUBNÉ ROZVODY

PJ 180.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 180.51	Potrubie soľanky (NaCl)

PJ 180.52	Potrubie vodíka (H2)

PJ 180.53	Potrubie chlóru (Cl2)

PJ 180.54	Potrubie kyseliny chlorovodíkovej (HCl)

PJ 180.55	Potrubie hydroxidu sodného (NaOH)

PJ 180.56	Potrubie dusíka

PJ 180.66	Potrubie kalu

10. Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov integrovaného povoľovania):

Účastníci stavebného konania sú zároveň účastníkmi konania aj v rámci integrovaného povoľovania. Uvedení sú v časti Q tejto žiadosti.

## Posúdenie stavby  vo vzťahu k EIA:

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru zaradená medzi:

odvetvie 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

položka 3. Chemické prevádzky, t.j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu

bod 3.2 základné anorganické chemikálie, ako sú:

plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid

zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný

V rámci prípravy stavby spoločnosť  FORTISCHEM a. s. predložila v zmysle §29 ods.1 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie MŽP SR Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú  elektrolýzu“ . Na základe zisťovacieho konania MŽP SR vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7962/2015-3.4/ml zo dňa 15.12.2015 (príloha č. 5), v ktorom konštatovalo, že navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nebola predmetom ďalšieho posudzovania podľa §18 ods. 1), písm. e) zákona.  V Rozhodnutí boli stanovené aj opatrenia, ktoré je potrebné akceptovať:

## Pri realizácii stavby sa požaduje dodržať požiadavky vykonávacieho rozhodnutia KOM z 9.12.2013, ktorý sa podľa Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzy soľného roztoku (2013/732/EÚ), vrátane spracovania plánu pre vyraďovanie zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky v rozsahu BAT2, čo je v záujme znižovania emisií ortuti a množstva kontaminovaného odpadu.

V zmysle vykonávacieho rozhodnutia z 9.12.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (2013/732/EÚ) sa navrhovaná technika bipolárnej membránovej elektrolýzy, ktorá je predmetom povoľovacieho procesu, považuje za najlepšiu dostupnú techniku výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

Jednotlivé požiadavky BAT, ktoré súvisia s činnosťou membránovej elektrolýzy, sú zapracované v rámci  projektovej dokumentácie.

Požiadavky vyplývajúce z vyššie uvedeného vykonávacieho rozhodnutia a súvisia s vyraďovaním existujúcej amalgámovej elektrolýzy, resp. so sanáciou, budú riešené samostatnou projektovou dokumentáciou v ďalšom stupni riešenia konverzie amalgámovej elektrolýzy na membránovú v súlade s legislatívnymi termínmi určenými pre ukončenie používania ortuti pri výrobe chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

## Oznámiť komisii a MH SR údaje o množstvách odpadovej ortuti, zaslanej do jednotlivých zariadení, ako aj umiestnenie a kontaktné údaje týchto zariadení v súlade s čl. 6(1) nariadenia (ES) č. 1102/2008.

Opatrenie bude priebežne plnené.

## Spresniť riešenie nových stavebných objektov a využitie, resp. sanáciu pôvodných objektov.

Riešenie nových stavebných objektov a podrobnejší popis technologických procesov je spresnený v projektovej dokumentácii v časti B4. Údaje o nadzemných a podzemných stavbách, v časti  B5. Údaje o prevádzkových a výrobných technických zariadeniach ako aj v príslušnej výkresovej časti.

Projekt sanácie a vypracovanie a realizácia plánu vyraďovania z prevádzky a sanácia pôvodných objektov súčasnej prevádzky amalgámovej elektrolýzy bude predmetom samostatnej projektovej dokumentácie.

## V ďalšom stupni konania dodržať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia.

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia „KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ“ zohľadňuje ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia.

## Stručný popis prevádzky:

Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“  v zmysle projektu pre stavebné povolenie „KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ“ je vybudovanie prevádzky membránovej elektrolýzy v súlade s požiadavkami BAT.

Hydroxid sodný je jedným z nosných produktov spoločnosti FORTISCHEM a.s. Umiestnenie technologických zariadení  je navrhnuté s ohľadom na možnosť využitia existujúcich zariadení, ktoré súvisia s membránovou elektrolýzou. Okrem samotnej elektrolýzy je v blízkosti elektrolýzy plánované umiestnenie transformátora a usmerňovačov z dôvodu minimalizácie strát na vedení. V blízkosti elektrolýzy je navrhnutá aj prevádzka čistenia soli (II. stupeň filtrácie soľanky) a zásobník superčistej soľanky, ako aj zariadenie regenerácie spätnej soľanky – dechlorácia a desulfurácia. Západne od objektu elektrolýzy je umiestnený objekt koncentrátora lúhu. Pripojovacie miesta vodíka a chlóru sú na existujúcich potrubiach.

Technológia membránovej elektrolýzy je napojená na existujúce a s výrobou hydroxidu sodného, vodíka a chlóru súvisiace časti prevádzky, ako je príprava soľanky, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba chlórnanu sodného, výroba kyseliny chlorovodíkovej ako aj na ďalšie prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a. s. využívajúce produkty elektrolýzy. V rámci projektu výstavby membránovej elektrolýzy bude riešená aj v súčasnosti prevádzkovaná časť prípravy soľanky existujúcej prevádzky výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru vrátane súladu nakladania so znečisťujúcimi látkami (riešenie záchytných a havarijných nádrží pre nádrže a zariadenia, ktoré budú v časti prípravy soľanky prevádzkované aj v rámci membránovej elektrolýzy).

Umiestnenie jednotlivých stavebných objektov je znázornené v projektovej dokumentácii – v časti D  Koordinančné výkresy.

Nová prevádzka elektrolýzy chloridu sodného membránovou technológiou využíva najlepšiu dostupnú technológiu (BAT), s uvedenými výhodami:

- nízka spotreba energie

- ohľaduplnosť k životnému prostrediu

- vysoká čistota produktu

- jednoduché a bezpečné prevádzkovanie

- nízke požiadavky na zastavanú plochu

Stručný popis technologického procesu prípravy soľanky

### Súčasťou procesu prípravy soľanky pre použitie v membránovej elektrolýze sú rozpúšťanie soli, zrážanie, sedimentácia , filtrácia, dechlorácia a desulfurizácia  soľanky.

Soľ je dopravovaná dopravníkmi zo skladu soli a dávkovaná do rozpúšťacej nádrže, do ktorej je privádzaná aj vratná soľanka z elektrolyzérov. Do tejto nádrže je dávkovaný aj uhličitan sodný (Na2CO3), hydroxid sodný (NaOH) a demivoda.  Po nasýtení soľanky a nadávkovaní reagentov je soľanka dopravená do zásobníka surovej soľanky a čerpadlom dopravená do reakčných nádrží. Z reakčných nádrží je soľanka po vyzrážaní dopravovaná na jemnú filtráciu. Filtrácia prebieha na antracitových filtroch a následne na filtroch s náplavou alfa-celulózy . Filtre sú periodicky  prepínané pre cykly  filtrácia / čistenie. Z filtrácie je soľanka odvádzaná na konečnú úpravu kvality na ionexové filtre na odstraňovanie, resp. výrazné zníženie koncentrácie katiónov  Ca2+, Mg 2+, Sr 2+ a dosahuje kvalitu superčistej soľanky , vhodnej pre použitie v technológii membránovej elektrolýzy.

Po prechode cez elektrolýzu je ochudobnená soľanka vedená do procesu dechlorácie a desulfurizácie.  Ochudobnená soľanka z anódového priestoru preteká cez kolektor anolytu prepojovacím potrubím do zásobníka anolytu, odkiaľ je prečerpávaná ako spätná soľanka na dechloráciu a desulfurizáciu s napojením na rozpúšťaciu nádrž NaCl na opätovné zakoncentrovanie.  Dechlorácia je realizovaná v 2. stupňoch :

- prvý stupeň - vákuová dechlorácia – v podtlakovom režime bude odstránený voľný chlór z pôvodnej koncentrácie cca 400 – 600 mg /l na úroveň cca 100 mg/l.

b)  v druhom stupni –bude dechlorácia prebiehať na karbónových filtroch , kde dôjde k odstráneniu  prakticky všetkého voľného chlóru v soľanke.

V dechlorácii uvoľnený plynný chlór je odvedený do jestvujúceho odchlórovacieho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl). Časť dechlórovaného anolytu je odvádzaná na desulfurizáciu (odstraňovanie síranov) a časť je odvedená priamo do rozpúšťacej nádrže. Pre odstraňovanie síranov (desulfurizácia) bude používaná technológia  nanofiltrácie.

Stručný popis technologického procesu v elektrolýzeroch

Elektrolytickým rozkladom roztoku chloridu sodného, ktorý prebieha v štyroch elektrolýzeroch ,  vznikajú nasledovné produkty: hydroxid sodný, chlór , vodík. Chlór je produktom anódového procesu, zatiaľ čo hydroxid sodný a vodík sú produktom katódového procesu. Sumárne je reakcia v elektrolýzeri popísaná nasledovne :

2NaCl + 2H2O          Cl2 + 2NaOH + H2

Proces elektrolýzy prebieha na elektrolýzeroch, súčasťou ktorých je aj :

- systém katolytu ( pozostáva zo zásobníka, čerpadiel a výmenníka tepla )

-systém anolytu ( pozostáva zo zásobníka, čerpadiel )

-súvisiace potrubné prepoje

-dodávka jednosmernej elektrickej energie ( transformátory, usmerňovače s rozvodmi el. en. ).

demivoda

Systém 4 ks elektrolýzerov bude napájaný s jednosmernou elektrickou energiou, ktorú zabezpečuje sústava 2 transformátorov, z ktorých každý napája 2 usmerňovače a následne je z každého usmerňovača napájaný jeden elektrolýzer. Elektrolýzery budú umiestnené na 1. podlaží. Anolytický a katolytický systém, vrátane zásobníkov, čerpadiel a výmenníka tepla budú umiestnené na prízemí, kde sa zachytáva ochudobnená soľanka , ako i produkovaný hydroxid sodný. Dodávka vstupnej superčistej  soľanky, ako i odvod ochudobnenej soľanky a  odbery produktov z každého  elektrolýzera budú zabezpečené potrubným systémom. Napájanie elektrolyzérov je riešené novými prívodnými káblami z rozvodne 110kV. V blízkosti elektrolyzérov bude inštalovaný transformátor 110kV/570V a usmerňovače s ohľadom na minimalizáciu strát spojených s prenosom jednosmerného prúdu. Na prízemí budovy budú rozvodne VN, NN, MaR, miestnosť kompenzácie. Na poschodí budovy bude umiestnený riadiaci velín celej prevádzky z ktorého bude zabezpečené aj riadenie pripojených prevádzok. V rámci projektu budú zabezpečené nové rozvody pary pre jednotlivé technologické uzly.

Membránový elektrolyzér pozostáva z anódových a katódových platní striedavo uložených a oddelených hydraulicky nepriepustnou ionovodivou membránou. Membrána je zložená v základnej štruktúre z PTFE (teflon). Membránová bunka pozostáva z jednej katódovej a jednej anódovej komory, ktoré sú oddelené membránou. Anódová platňa v anódovej komore je z aktivovaného titánu. Katódová platňa v katódovej membráne je z niklovej zliatiny. Hydroxid sodný (NaOH) a vodík (H2) sú vytvárané v katódovej komore, chlór (Cl2) na anóde.

Procesy v anódovej časti  elektrolyzéra a v systéme anolytu

Čistá soľanka so stanovenou koncentráciou priteká zo zásobníka čistej soľanky do anódovej komory článku elektrolyzéra. Pred vstupom do elektrolyzérov je čistá soľanka okyslená kyselinou chlorovodíkovou. Toto doplňujúce okyslenie je dôležité pre dosiahnutie zníženého obsahu kyslíka vo vyrobenom plynnom chlóre. Hodnota pH anolytu je približne 2,5. Dvojfázová zmes ochudobnenej soľanky a chlóru preteká z anódovej komory do kolektora anolytu cez prípojné potrubie.  Z kolektora odchádza vyrobený plynný chlór (vlhký plynný Cl2) o tlaku 20 kPa a druhou vetvou samospádom do nádrže anolytu vodný roztok ochudobnenej soľanky spolu s voľným chlórom. Pred vstupom do nádrže je privedená kyselina chlorovodíková pre zabezpečenie uvoľnenia plynného Cl2 reakciou

HClO + HCl ( Cl2 + H2O

Ochudobnená soľanka je následne prečerpávaná na dechloráciu soľanky a následne na desulfurizáciu soľanky. Plynný Cl2 je napojený na hlavné potrubie vlhkého Cl2 a odchádza na ďalšie spracovanie v rámci výrobného závodu. Z výtlačného potrubia ochudobnenej soľanky je odbočka s napojením do prúdu čistej soľanky vstupujúcej do elektrolyzérov.

Procesy v katódovej časti elektrolyzéra a v systéme katolytu:

Slabý lúh je dávkovaný do katódovej komory článku v rámci vlastného cirkulačného systému každého elektrolyzéra. Anódové a katódové komory sú navzájom od seba izolované membránou, ktorá je selektívna na migráciu Na+ iónov. Voda v pomere približne 4 moly na 1 mol Na+ tiež difunduje cez membránu z anódovej komory do katódovej. Cl2 je uvoľňovaný na povrch anódy a soľanka v anódovom priestore je ochudobňovaná na 200 - 220 g/l NaCl.

Výsledkom elektrochemickej reakcie v katódovej komore je H2 tvorený na povrchu katódy a OH- ióny zlúčené s Na+ iónmi difundujúcimi cez membránu. Dvojfázová zmes 32% NaOH a vodíka preteká z katódovej komory do kolektora katolytu. Voda potrebná na katodickú reakciu bude čiastočne dodávaná prechodom vody cez membránu a zvyšok je doplnený demineralizovanou vodou do cirkulácie katolytu. Plynný H2 z kolektora o tlaku 25 kPa je odvádzaný potrubím ako vyrobený produkt. Vodík vytvorený na povrchu katódy preteká z katódovej komory do kolektora elektrolytu odkiaľ je potrubím odvedený cez chladič do jestvujúceho čistenia vodíka prevádzkovateľa a na následné ďalšie využitie.

Druhou vetvou z kolektora gravitačne odteká vyprodukovaný hydroxid sodný (32%NaOH) do nádrže katolytu. Z nádrže je vyrobený NaOH čerpadlom ako produkt dopravovaný na zakoncentrovanie a druhá vetva spätne napája katódovú komoru elektrolyzéra. Cirkulačný NaOH pred napojením na elektrolyzér prechádza výmenníkom tepla pre ohrev/ochladenie (para/chladiaca voda) pre zabezpečenie prevádzkovej teploty 84,6°C. Pred výmenníkom je do prúdu lúhu pridávaná demi voda pre zabezpečenie optimálnej koncentrácie ( cca 28 % NaOH pre optimálnu účinnosť membrány) .

Stručný popis  procesu  zakoncentrovania 32 % NaOH na 50 % NaOH

V membránovej elektrolýze sa vytvorí lúh sodný s koncentráciou cca 32 % NaOH. Tento roztok pri teplote 85°C bude priamo dávkovaný do trojstupňového filmového odparovacieho zariadenia (odparka NaOH), prvý stupeň produkuje 36 % roztok, v druhom 42% roztok a v konečnom treťom stupni bude vyrobený 50 % roztok hydroxidu sodného. Vyprodukovaný hydroxid sodný je prečerpávaný do jestvujúcich nádrží skladového hospodárstva, umiestených v jestvujúcej prevádzke výroby NaOH.

Existujúce technologické celky,  využívané  pri membránovej elektrolýze

Existujúce prevádzkové celky súčasnej ortuťovej elektrolýzy ako sú sklad soli, úprava chlóru, kompresia chlóru, skvapalňovanie chlóru, dechlorácia odplynov (bezpečnostná absorbcia chlóru) a výroba, skladovanie a plnenie chlórnanu sodného, plnenie a skladovanie hydroxidu sodného, úprava vodíka a kompresia vodíka, ako aj ďalšie prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a. s. využívajúce produkty elektrolýzy budú využívané aj po konverzii ortuťovej elektrolýzy na membránovú.

Jednotka dechlorácie odplynov vo výrobni chlórnanu sodného slúži v súčasnosti ako bezpečnostný systém a odstraňuje chlór z odťahov odplynov z rôznych častí prevádzky (elektrolyzéry, systém kompresie a čistenie chlóru, dechlorácia anolytu). Chlór uvoľnený, pri nábehu prevádzky alebo z odvetrávania nádrží prúdi do absorpčného zariadenia. Zariadenie má dostatočnú kapacitu na zachytenie celého množstva  chlórových odplynov. Táto jednotka ako bezpečnostný systém pre absorbciu všetkých chlórových odplynov bude slúžiť na uvedený účel aj po konverzii ortuťovej elektrolýzy na membránovú. Absorpčný systém chlóru bude absorbovať všetky chlórové odplyny, ktoré budú vznikať aj v nových častiach prevádzky. Vzhľadom k tomu, že konverziou elektrolýzy nedochádza k navýšeniu kapacity výroby NaOH, vodíka a chlóru, nedôjde ani k celkovému navýšeniu množstva chlórových odplynov.

Bližší popis je uvedený v projekte pre stavebné povolenie.

# Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam základných surovín, zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú, zoznam medziproduktov a výrobkov, zoznam energií v prevádzke používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt), spotreba vody:

Zoznam surovín:

Chlorid sodný (kamenná soľ) – základná vstupná surovina pre výrobu hydroxidu sodného, vodíka a chlóru membránovou technológiou bude zabezpečovaná z externého zdroja. Skladovaná a do prevádzky bude dodávaná z existujúceho skladu soli so zodpovedajúcou skladovacou kapacitou (sklad je súčasťou existujúcej prevádzky výroby NaoH, vodíka a chlóru – amalgámovej elektrolýzy). Jej ročná spotreba pri zavedení membránovej elektrolýzy sa oproti výrobe procesom amalgámovej elektrolýzy pri zachovanej projektovanej kapacite výroby nemení.

Zoznam ďalších chemikálií a pomocných materiálov:

Hydroxid sodný – bude používaný v rámci procesu čistenia soľanky v častiach Príprava surovej soľanky (20% NaOH), Príprava čistej soľanky (20%, 4% NaOH), v časti Membránovej elektrolýzy (32% NaOH) a na desulfurizáciu a dechloráciu soľanky (20% NaOH).

Uhličitan sodný – bude používaný v rámci procesu čistenia soľanky v časti Príprava surovej soľanky (15% Na2CO3)

Kyselina chlorovodíková – bude používaná v rámci procesu čistenia soľanky v častiach Príprava čistej soľanky (33%, 6-7%), Membránová elektrolýza (33%) a Desulfurizácia a dechlorácia soľanky (15%). Rozvody budú vedené z Výrobne kyseliny chlorovodíkovej.

α-celulóza – bude používaná v časti Príprava čistej soľanky na zníženie obsahu nerozpustných látok  v soľanke v rámci sekundárnej filtrácie

antracit – antracitové filtre budú  používané v časti Príprava čistej soľanky v rámci primárnej filtrácie na zníženie obsahu nerozpustných látok v soľanke

iontomeničová živica – bude používaná v časti Príprava čistej soľanky. Živicová adsorpcia nasýtenej prefiltrovanej soľanky zabezpečuje redukciu dvojmocných iónov na hodnotu požadovanú membránou membránovej elektrolýzy, aby nedochádzalo k zvyšovaniu napätia a znižovaniu prúdovej účinnosti.

aktívne uhlie – aktívne uhlíkové filtre budú používané na dechloráciu spätnej soľanky v rámci II. stupňa dechlorácie. Na aktívnom uhlí je voľný chlór redukovaný na neoxidačné chloridové ióny.

Zoznam výrobkov:

hydroxid sodný - odpredáva sa ako výrobok, resp. používa sa v prevádzke vlastnej výroby NaOH ako aj v ďalších prevádzkach spoločnosti FORTISCHEM a.s.

plynný chlór - ide na spracovanie do ďalších jestvujúcich prevádzok spoločnosti FORTISCHEM a.s. buď na finalizáciu pre jeho predaj, resp. na výrobu ďalších výrobkov (napr. na skvapalňovanie chlóru, výrobu chlórnanu sodného, výrobu kyseliny chlorovodíkovej, časť je spotrebovaná na výrobu PVC, chlórparafínov, etylénchlórhydrínu ...).

vodík - používaný resp. spracovávaný je v ďalších existujúcich prevádzkach spoločnosti FORTISCHEM a.s. (napr. pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej, ako palivo ).

Používané energie a pomocné média:

Elektrická energia - v rámci prevádzky (2. stupeň čistenia soľanky, membránová elektrolýza, koncentrátor NaOH) bude riešené napájanie elektrickou energiou.

- Vysoké napätie VN (striedavý prúd)

- Nízke napätie NN (striedavý prúd)

- Riadiace napätie (jednosmerný prúd)

Transformátor bude umiestnený v blízkosti haly membránovej elektrolýzy. Elektrolyzéry sú napájané jednosmerným prúdom z výkonového usmerňovača, ktorý je pripojený k sekundárnemu vinutiu výkonového transformátora. Dva elektrolyzéry sú pripojené na jeden usmerňovač. K eletrolyzérom je paralelne pripojený polarizačný usmerňovač, ktorý chráni elektrolyzér pred spätným prúdom v prípade výpadku výkonového usmerňovača.

Spotreba elektrickej energie pri membránovej elektrolýze bude 2,020 MWh/t NaOH, čo je o 26% nižšia voči súčasnej amalgámovej elektrolýze. Energetická efektívnosť je jednou z požiadaviek pre najlepšiu dostupnú techniku (BAT). Navrhovaná technológia spĺňa túto požiadavku.

Ďalšie energie a obslužné médiá, ktoré budú používané v rámci prevádzky:

nizkotlaká para, stredotlaká para, vratný kondenzát, technologická voda, dusík, vzduch pre MaR (prístrojový), demineralizovaná voda, kondenzát pary – generovaný, chladiaca voda.

Demineralizovaná voda – používa sa v rámci častí Príprava surovej soľanky, Príprava čistej soľanky, Membránová  elektrolýza a Desulfurizácia a dechlorácia soľanky. Rozvody budú vedené od jestvujúceho rozvodu na potrubnom moste.

Prístrojový  vzduch – vzduch používaný pre MaR

Tlakový vzduch – bude používaný v častiach Príprava čistej soľanky, Membránová  elektrolýza, Desulfurizácia a dechlorácia soľanky a Koncentrácia lúhu. Rozvody budú vedené od rozvodov na potrubných mostoch.

Chladiaca voda – bude používaná v častiach Príprava čistej soľanky, Membránová  elektrolýza, Desulfurizácia a dechlorácia soľanky a  Koncentrácia lúhu. Rozvody budú vedené od jestvujúcich nadzemných a podzemných rozvodov.

Para nízkotlaká  a stredotlaká (0,6 MPa, 1,3 MPa a 2,1 MPa) – bude používaná v častiach Príprava čistej soľanky a Koncentrácia lúhu. Druh pary bude stanovený podľa konkrétnych požiadaviek dodávateľov jednotlivých výrobných častí. Rozvody budú vedené od rozvodov na potrubných mostoch.

Dusík	- bude používaný v časti Membránová  elektrolýza. Rozvod bude vedený z jestvujúceho rozvodu umiestneného na potrubnom moste.

Vratný kondenzát – vedený bude od časti Príprava čistej soľanky a Koncentrácia lúhu. Rozvody budú vedené k jestvujúcim rozvodom kondenzátu podľa použitého druhu pary.

Po konverzii prevádzky ortuťovej elektrolýzy na membránovú dôjde okrem elektrickej energie aj k zníženiu spotreby technologickej vody a dusíka, k navýšeniu spotreby pary, použitie niektorých médií zostane na pôvodnej úrovni (napr. demineralizovaná voda).

Spotreba úžitkovej voda (priemyselnej vody) – je bližšie popísaná v časti E5 tejto žiadosti - Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd, zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania počas prevádzky.

Spotreba pitnej vody a vody na požiarne účely:

Potreba pitnej vody pre pitné a hygienické účely sa nemení - nedochádza k navyšovaniu potreby pitnej vody.

Potreba vody pre požiarne účely je zabezpečená z existujúceho vnútroareálového rozvodu požiarnej vody.

Odber povrchovej vody (používanej po úprave ako technologická voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda) je realizovaný na zmluvnom základe s Povodím Váhu Piešťany. Jej odber v súvislosti s prechodom na technológiu membránovej elektrolýzy sa zníži. Bude vykonávaný v rámci limitu stanoveného Rozhodnutím č. OÚŽP/2009/00048.

# Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

E.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia počas výstavby:

Bodovými mobilnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú stavebné mechanizmy, zemné a terénne práce, prípadne zle uložené sypké stavebné materiály. Môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti a zvýšeniu emisii z pracovných mechanizmov v blízkom okolí staveniska. Rovnako v blízkom okolí staveniska bude dočasne zvýšená hlučnosť a hladina vibrácii v okolitých objektoch a zariadeniach.

Doprava bude zdrojom emisií prachu a znečisťujúcich látok zo spaľovania pohonných hmôt, ako v etape výstavby, tak aj v etape prevádzky. Dominantnými základnými znečisťujúcimi látkami z automobilovej dopravy budú NOx a CO, pre ktoré sú taktiež stanovené primárne imisné limity z hľadiska ochrany zdravia. Automobily sú taktiež významným zdrojom emisií VOC obsiahnutých vo výfukových plynoch pri nedokonalom spaľovaní a uvoľňujúcich sa z palivového systému vozidiel.

Pri výstavbe sa bude na zvýšenej produkcii znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia podieľať okrem dopravy aj stavebná činnosť - emisiami prepravovaných práškových stavebných materiálov (cement, omietkové zmesi, piesok, ďalšie stavebné materiály) a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. V závislosti od intenzity a štádia výstavby objektu bude množstvo emisií rôzne, a bude závislé od mnohých faktorov. Prachové emisie budú najviac ovplyvnené najmä poveternostnými podmienkami.

Tieto vplyvy sa musia eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek, príp. skladovaním práškových materiálov v uzatvorených kontajneroch a tesných obaloch, zakrytovaním plachtou pri voľnom skladovaní a opatrnou manipuláciou. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

E.2 Zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky:

E.2.1 Povoľovaná prevádzka „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“

V zmysle zákona č. 137/2010  Z. z. o ovzduší  v platnom znení a Vyhlášky 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je povoľovaná prevádzka zaradená ako:

- nový technologický stacionárny zdroj

Kategorizácia nového stacionárneho zdroja:

4. Chemický priemysel

4.21 Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku

  - Prahová hodnota pre veľký zdroj > 0

  - Prahová hodnota pre stredný zdroj - neuvádza sa

  - Prahová hodnota pre malý zdroj - neuvádza sa

4.21.1 Veľký zdroj znečisťovania.

## Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Zdroje chlórových odplynov v rámci povoľovanej prevádzky:

PS 130 Membránová elektrolýza:

Plynný chlór generovaný v elektrolyzéri je oddeľovaný z ochudobnenej soľanky prúdi do zberača, ktorým prúdi do chladiaceho systému. Pre ochranu pred mechanickým poškodením membrány je dôležité udržiavať výstupný tlak plynného chlóru stabilne na úrovni 20 kPa. Nádrž tlakového chlóru s vodným uzáverom zabezpečuje ochranu elektrolyzérov pred náhlym stúpnutím tlaku v rozvode plynu. V prípade prekročenia nastavenej bezpečnostnej hodnoty tlaku chlóru plyn prechádza cez nádrž s vodným uzáverom (plyn prebubláva cez výšku hladiny vody). Časť sa do vody absorbuje a plynná časť je odvedená do jestvujúceho  odchlórovacieho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl), ktorá je súčasťou exitujúcej prevádzky pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/ 470100806  v znení neskorších zmien.

PS 140 Dechlorácia a desulfurizácia soľanky

Zdrojom chlórových odplynov je časť Dechlorácia spätnej soľanky. Spätná soľanka (okyslený anolyt z elektrolýzy NaCl) musí byť pred jej opätovným napojením do hlavného okruhu soľanky zbavená voľného chlóru (z dôvodu ochrany živice ióntomeničov). Výstupným potrubím ochudobnenej (spätnej a regenerovanej) soľanky je vedená na dechloráciu do I. stupňa vákuovej dechlorácie, kde je plynný vlhký chlór odseparovaný podtlakom a po schladení vo vodnom chladiči je z vody oddelený v separátore a chladiči zachlórovanej vody. Zachytený chlór je odvedený do jestvujúceho odchlórovacieho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl), ktorá je súčasťou existujúcej prevádzky pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien.

## Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

Znečisťujúca látka: chlór

Spôsob zachytávania emisií: Chlórové odplyny budú z povoľovanej prevádzky odvádzané do jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl), kde dochádza k absorpcii plynného chlóru vo vodnom roztoku hydroxidu sodného.  Uvedené zariadenie plní funkciu odchlórovacieho zariadenia za účelom čistenia chlórových odplynov vznikajúcich pri výrobe, manipulácii, následnom spracovaní a expedícii chlóru za bežnej prevádzky, ako aj v prípade mimoriadnych stavov (výrobňa NaOCl je zaradená do kategórie 4.24.1 Výroba anorganických solí, okrem hnojív). Do uvedenej prevádzky sú odvádzané chlórové odplyny zo všetkých chlórspracujúcich prevádzok v podniku. Výrobňa chlórnanu sodného je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien.

Tabuľka: Výduch z výrobne NaOCl – emisné limity a dosahované hodnoty:

| Číslo výduchu | Znečisťujúca látka | Emisný limit od 1.1.2016 | BAT | Dosahované hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hmot. tok v kg/hod | Koncentrácia v mg/m3 | Koncentrácia v mg/m3 | hmot. tok v kg/hod | Koncentrácia v mg/m3 |
| Výduch 102. Ničiaca stanica Cl2 | Cl2 | 0,025 | 3 | ≤ 1* | 0,0054 | 1,06 |

* Poznámka od r. 2018

E.2.2 Záložný zdroj s dieselpohonom pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre určené zariadenia v rámci povoľovanej prevádzky

Kategorizácia nového stacionárneho zdroja:

1. Palivovo-energetický

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

  - Prahová hodnota pre veľký zdroj ≥ 50

  - Prahová hodnota pre stredný zdroj ≥ 0,3

  - Prahová hodnota pre malý zdroj - do 0,3

1.1.3 Malý zdroj znečisťovania.

Pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre určené zariadenia bude v blízkosti objektu SO 900 Meniareň umiestnený SO 910 Záložný zdroj elektrickej energie.  Ide o zariadenie v exteriérovom prevedení. Palivová nádrž záložného zdroja s dieselpohonom bude súčasťou uzatvoreného systému pracovného stroja (diesel agregátu). Bude dvojplášťová a bude slúžiť na zabezpečenie zásoby paliva pre činnosť záložného zdroja. Produkcia znečistenia ovzdušia je v navrhovanej aplikácii uvažovaná len po dobu činnosti zariadenia v prípade výpadku elektrickej energie. Diesel agregát bude s inštalovaným príkonom do 290 kW.

E3. Hodnotenie vplyvov z hľadiska ochrany ovzdušia

Všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór z povoľovanej prevádzky budú smerované do existujúcej výrobne chlórnanu sodného na absorbciu chlóru. Uvedená existujúca jednotka je schopná vzhľadom na zachovanie kapacity výroby absorbovať celú výrobu elektrolytického zariadenia počas prevádzky ako aj v prípade narušenia výroby v prípade mimoriadnych  stavov bez zmeny voči súčasnému stavu. V odplynoch z uvedenej jednotky sú dosahované nasledovné hodnoty emisií chlóru: hmotnostný tok – 0,0054 kg/hod., koncentrácia 1,06 mg/m3.

Z hľadiska ochrany ovzdušia je v širšom meradle hodnotenia možné konštatovať, že membránová elektrolýza má relevantné ekologické výhody oproti súčasnej amalgámovej elektrolýze. Energeticky predstavuje najúčinnejší spôsob výroby chlóru v súčasnosti. Ide o najlepšiu dostupnú techniku (BAT), ktorá zahŕňa aj opatrenia na zníženie zdravotných a bezpečnostných rizík. Všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór budú smerované do výrobne chlórnanu sodného na absorbciu chlóru.  Významným pozitívom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú z hľadiska ochrany ovzdušia je aj skutočnosť, že v rámci prevádzky membránovej elektrolýzy nebudú prevádzkované tie časti súčasnej prevádzky výroby NaOH, vodíka a chlóru, ktoré súvisia s emisiami ortuti do ovzdušia (hala elektrolýzy, destilácia ortuti), čím dôjde k vylúčeniu vypúšťania ortuti do ovzdušia z tejto časti prevádzky o cca 0,16 t/rok.

V súvislosti s prevádzkou odchlórovacieho zariadenia (výroby NaOCl) sú, resp. po konverzii ortuťovej technológie výroby na membránovú budú konkrétne technicko-organizačné opatrenia zamerané na ochranu ovzdušia popísané v prevádzkovej dokumentácii ako aj Súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Vzhľadom k vyššie uvedenému (zrušenie častí prevádzky súvisiacich s emisiami ortuti, v časti absorbcie chlóru k zmene nedochádza, v rámci povoľovanej prevádzky nové výduchy nevzniknú) hodnotenie vo vzťahu k vplyvu na ovzdušie nevyžadovalo vypracovanie rozptylovej štúdie.

V súvislosti s dopravou vyvolanou konverziou ortuťovej elektrolýzy na membránovú nedôjde k zmene vplyvov na kvalitu ovzdušia dotknutej lokality a jej okolia, nakoľko nedôjde k zvýšenej frekvencii dopravy napr. z dôvodu dopravy surovín a výrobkov automobilovou a železničnou dopravou voči súčasnému stavu.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že povoľovaná technológia výroby NaOH, bude predstavovať pozitívne zmeny na ovzdušie vo vzťahu k súčasnej prevádzkovanej technológii.

## E.4 Zdroje a druhy odpadových vôd počas výstavby

Počas výstavby možno predpokladať nasledovné zdroje a druhy odpadových vôd:

- Splaškové odpadové vody - pre sociálne a hygienické účely sa budú využívať predovšetkým dočasné zariadenia zriadené na plochách pre zariadenia staveniska.

- Priemyselné odpadové vody a to:

- dažďové vody znečistené splachmi zeminy alebo stavebných hmôt,

- vody z oplachov znečistených plôch a z údržby stavebnej techniky a z čistenia stavby,

- vody zo skúšky tesností technologických zariadení.

Po sedimentácii tuhých znečisťujúcich a v prípade potreby oddelení ropných látok (prípadne iných znečisťujúcich látok) budú napojené na jestvujúci systém.

## E.5 Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd, zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania počas prevádzky

V rámci povoľovanej prevádzky budú vznikať nasledovné druhy odpadových vôd:

  - priemyselné odpadové vody

  - vody z povrchového odtoku

  - splaškové vody

Priemyselné odpadové vody – technologické odpadové vody vznikajú pri čistení soľanky, oplachoch zariadení  a prevádzky.

Po konverzii ortuťovej technológie na membránovú dôjde k zníženiu množstva odpadových vôd v jestvujúcom prvom stupni čistenia soľanky (PS 110 Príprava surovej soľanky) zo 41 000 m3/rok na 8 500 m3/rok so znížením bilančného znečistenia zo súčasných 1 400 t/rok RAS na 300 t RAS/rok.

Pre membránovú technológiu bude vzhľadom na požadovanú vyššiu čistotu soľanky doplnený 2. stupeň čistenia soľanky (PS 120 Príprava čistej soľanky) s produkciou odpadových vôd. Kaly a vody produkované na filtrácii budú zachytávané v 70 m3 nádrži, odkiaľ budú prečerpávané do jestvujúceho zariadenia  DOOR. Produkcia odpadových vôd z antracitovej filtrácie zaústená do DOOR-u je  68 m3/deň. Produkcia odpadových vôd z celulózovej filtrácie zaústená do DOOR-u je cca 30 m3/deň. Preplachy z iónomeničovej/živicovej filtrácie budú zaústené do novobudovanej SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd 68 m3/deň, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu.

V rámci PS 120 Príprava čistej soľanky bude využívaná para do výmenníka na ohrev superčistej soľanky. Čistý kondenzát z napojenia výmenníka v množstve 1,5 m3/hod bude vypúšťaný do novobudovanej SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na stávajúcu závadnú kanalizáciu.

V prevádzkovom súbore PS 130 Membránová elektrolýza bude použitá priemyselná technologická voda pre napojenie vodného uzáveru pre plynný vodík a pre napojenie vodného uzáveru pre plynný chlór. Odpadová voda s množstvom 0,2 m3/hod z vodných uzáverov bude zaústená do SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu.

Na oplach filtrov v PS 140 Desulfurizácia a dechlorácia soľanky bude použitá demi voda. Vysokonariedená odpadová voda z oplachov bude zaústená do SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na stávajúcu závadnú kanalizáciu. Z dechlorácie sa predpokladá množstvo odpadových oplachových vôd 1 m3/hod , pri teplote cca 15 - 30 oC je obsah voľného chlóru 5,8 - 9,0 kg Cl2 / m3 vody. Z desulfurizácie sa predpokladá množstvo odpadových oplachových vôd cca 1,46 m3/hod , resp. 1622,6 kg /hod , obsah Na2SO4 je 100 g/l.

| Zdroj priemyselnej vody | Do DOOR-u | Do SO 35 Závadnej kanalizácie | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 110 Príprava surovej soľanky - z reakčných nádrží 1 m3/hod | 8 500 m3/rok | - | 8 500 m3/rok |
| PS 120 Príprava čistej soľanky - antracitová filtrácia 68 m3/deň - celulózová filtrácia cca 30 m3/deň - iónomeničová filtrácia 68 m3/deň - kondenz z výmenníka 1,5 m3/hod | 24 000 m3/rok 10 625 m3/rok | 24 000 m3/rok 12 750 m3/rok | 71 375 m3/rok |
| PS 130 Membránová elektrolýza - z vodných uzáverov vodíka a chlóru 0,2 m3/hod |  | 1 700 m3/rok | 1 700 m3/rok |
| PS 140 Desulfurizácia a dechlorácia - z dechlorácie 1 m3/hod - z desulfurizácie 1,46 m3/hod |  | 20 910 m3/rok | 20 910 m3/rok |
| SPOLU | 43 125 m3/rok | 59 360 m3/rok | 102 485 m3/rok |

Odpadové vody budú zberané a odvádzané do jestvujúceho kanalizačného systému závadných odpadových vôd s následným odvodom na mechanické čistenie odpadových vôd na odkalisko č.6.

Vody z povrchového odtoku – povrchové vody (dažďové) zo spevnených plôch a striech objektov. Odvádzané budú novobudovanou SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizácie.

Časť strechy SO 600 Elektrolýza MEL bude zaústená priamo do jestvujúcej závadnej kanalizácie. Odvedenie dažďových vôd od nových objektov bude novými gravitačnými zberačmi do SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd a následne do existujúcej kanalizácie závadných vôd s následným odvodom na mechanické čistenie odpadových vôd na odkalisko 6.

Potencionálne znečistené dažďové vody zo záchytných vaní budú vyspádovaným dnom zaústené do zbernej nádrže. Záchytné vane a zberné nádrže sú bezodtokové. V prípade potreby budú analyzované pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s nimi.  V prípade, že dažďové vody nebudú znečistené táto dažďová voda sa prečerpá do  SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd. V prípade, že pôjde o znečistenú dažďovú vodu, táto bude určená na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

Nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcom areáli bez budovania nových plôch a na miestach, kde v minulosti sa nachádzali existujúce objekty, navrhovanou zmenou nedôjde k navýšeniu celkovej produkcie dažďových vôd.

Splaškové odpadové vody - vznikajú prítomnosťou a činnosťou zamestnancov v areáli (hygienické a sociálne zariadenia). Z prevádzky výroby NaOH, vodíka a chlóru sú čistené na MB ČOV. V súvislosti s pripravovanou zmenou nedôjde k nárastu počtu pracovníkov uvedenej prevádzky. Tým nedôjde ani k nárastu množstva odpadových vôd zo sociálnych zariadení.

E.6 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

V prevádzke a vo výrobnom procese budú použité látky, ktoré sú v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch charakterizované v Zozname I prílohy č. 1 ako znečisťujúce látky.

V existujúcom objekte SO 101 Úpravňa surovej soľanky sa nachádzajú existujúce technologické zariadenia a zásobníky. Pre novú membránovú elektrolýzu budú použité jestvujúce zásobníky a doplnené nové zásobníky. Na streche objektu je osadený jestvujúci zásobník HCl 33%. Tento zásobník bude nahradený novým dvojplášťovým zásobníkom. Na 2. NP sa nachádza jestvujúci zásobník NaOH 20% roztoku. Rovnako sa v bezprostrednej blízkosti nachádza jestvujúci zásobník Na2CO3. V blízkosti týchto nádrží je navrhnutá dvojica nových čerpadiel pre NaOH a pre HCl. Celý priestor okolo jestvujúcich  zásobníkov a nových čerpadiel bude riešený novou vyspádovanou podlahou - záchytnou vaňou, zaústenou prepadom do záchytnej nádrže na 1.NP. Na 1. NP je navrhnutý nový zásobník surovej soľanky NaCl.  V bezprostrednej blízkosti sa nachádza jestvujúca trojica čerpadiel, kde bude doplnené štvrté čerpadlo. Podlaha v uvedenom priestore bude vyspádovaná a vymurovaná tak aby tvorila bezodtokovú záchytnú nádrž. Táto záchytná nádrž slúži pre zachytenie znečisťujúcich látok z 2.NP a 1.NP a je navrhnutá na zachytenie objemu najväčšej nádrže.

V existujúcom objekte SO 102 Rozpúšťacia nádrž soli sa nachádzajú 2 jestvujúce rozpúšťacie nádrže. Pre technológiu novej membránovej elektrolýzy je navrhnutá výmena jednej rozpúšťacej nádrže za novú. Nová rozpúšťacia nádrž bude v laminátovom prevedení osadená v samostatnej betónovej nádrži tak, aby boli dodržané podmienky §4 ods.1 Vyhlášky 100/2005.

V existujúcom objekte SO 103 Reakčné nádrže sa v súčasnosti nachádza 8 ks jestvujúcich reakčných nádrží. Pre technológiu novej membránovej elektrolýzy budú využité 4 ks reakčných nádrží soľanky NaCl. Priestor všetkých 8 ks reakčných nádrží bude zabezpečený vyspádovanou bezodtokovou záchytnou vaňou so záchytnou nádržou na zachytenie objemu najväčšej nádrže.

Nové stavebné objekty SO 200 Úpravňa čistej soľanky 1, SO 300 Úpravňa čistej soľanky 2, SO 400 Desulfurizačná stanica, SO 500 Stanica dechlorácia tvoria nové plochy a základové dosky na ktorých budú umiestnené jednotlivé technologické zariadenia a zásobníky.

Objekt SO 200 Úprava čistej soľanky 1 a SO 300 Úprava čistej soľanky 2 budú tvoriť spoločnú záchytnú vaňu s vyvýšeným okrajom. V priestore SO 200 a SO 300 bude umiestnený zásobník predfiltrovanej soľanky NaCl, zásobník jemne filtrovanej soľanky NaCl a zásobník superčistej soľanky. Cez prepadové potrubie bude záchytná vaňa napojená na spoločnú bezodtokovú záchytnú nádrž SO 350 Záchytná nádrž. Celkový sumárny objem záchytnej vane v priestore SO 200 a SO 300 a spoločnej záchytnej nádrže SO 350 je navrhnutý na objem najväčšieho zásobníka.

Objekt SO 400 Desulfurizačná stanica a SO 500 Stanica dechlorácie budú tvoriť spoločnú záchytnú vaňu s vyvýšeným okrajom. V priestore SO 400 a SO 500 bude umiestnený zásobník ochudobnenej soľanky NaCl po 1. stupni dechlorácie a zásobník znečistenej soľanky NaCl pri nábehu. Cez prepadové potrubie bude záchytná vaňa napojená na spoločnú (aj pre SO 200 a SO 300) bezodtokovú záchytnú nádrž SO 350.

Nový stavebný objekt SO 600 Elektrolýza MEL: ide o zastrešený 2-podlažný objekt, v ktorom bude umiestnená samotná technológia membránovej elektrolýzy. Na 1. NP budú umiestnené prevádzkové zásobníky a nádrže. Nádrž anolytu vodný roztok vyčerpanej soľanky NaCl spolu s voľným chlórom (HClO + rozpustený Cl2). Pred vstupom do nádrže je privedená HCl pre zabezpečenie uvoľnenia plynného Cl2 reakciou. Nádrž katolytu slabý lúh (32%NaOH). Nádrž štartovacieho anolytu vodný roztok soľanky NaCl. Nádrž štartovacieho katolytu NaOH. Nádrž s vodným uzáverom pre tlakový chlór objemu 4,5 m3. Nádrž s vodným uzáverom a výfukom vodíka. Na 2. NP budú umiestnené 4 ks elektrolyzérov. Vyspádovaná podlaha na 1. NP so zvýšeným soklom tvorí záchytnú vaňu zvedenú do záchytného kanálika, ktorý je napojený do záchytnej nádrže. Podlaha bude betónová so zosilnením polymérovou mriežkou (FRP) a natretá chemicky odolným náterom odolným prevádzkovaným médiám.

Nový stavebný objekt SO 700 Odparovacia stanica NaOH tvorí nová plocha a základová doska, na ktorej bude umiestnené technologické zariadenie. V technologickom zariadení bude realizovaná koncentrácia lúhu NaOH. Záchytná vaňa s vyvýšeným okrajom a dostatočným objemom bude vyspádovaná do záchytnej nádrže slúžiacej na odčerpanie zachytených kvapalín.

V časti existujúceho objektu SO 900 Meniareň bude umiestnený transformátor, usmerňovače, kompenzácia, rozvodne o ostatné pridružené priestory. Miestnosť olejového transformátora bude vyspádovanou podlahou so zaústením do havarijne nádrže s požadovaným objemom. V havarijnej nádrži bude umiestnená záchytná nádrž slúžiaca na odčerpanie zachyteného oleja.

Nový stavebný objekt SO 910 Záložný zdroj elektrickej energie tvorí nová plocha - základová doska, na ktorej bude umiestnené technologické zariadenie diesel agregát (EZA) v exteriérovom prevedení. Palivová nádrž bude súčasťou uzatvoreného systému pracovného stroja (diesel agregátu). Bude dvojplášťová a bude slúžiť na zabezpečenie zásoby paliva pre činnosť záložného zdroja. V zmysle §22  ods.7  vyhl. 96/2004 Z.z. bude dieselagregát s palivovou nádržou vybavený záchytnou nádržou s objemom min. 5% objemu horľavých kvapalín zostavy. V zmysle §22  ods.16  vyhl. 96/2004 Z.z. nebude dvojplášťová nádrž vybavená havarijnou nádržou.

Všetky záchytné vane a záchytné nádrže musia budú stabilné, nepriepustné,  odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia. Technické prevedenie bude riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok v prípade úniku pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo v prípade vyplavenia pri hasení požiaru vodou. Havarijné nádrže  budú vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom týchto látok.

## E.7 Zoznam odpadových vôd s obsahom prioritných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo 
       recipientu

## Prevádzka nebude vypúšťať odpadové vody znečistené prioritnými látkami.

## E.8 Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

## Prevádzka nespracováva odpadové vody od iných pôvodcov.

## E.9 Charakteristika recipientu

názov: rieka Nitra

číslo hydrologického povodia: 4-21-11-064

riečny kilometer: 129,7

úroveň znečistenia v mieste vypúšťania: údaje o kvalite vody v rieke Nitra poskytuje SHMÚ

prietok: Q355= 0,950 m3/s.

## E.10 Zoznam produkovaných odpadov

Produkciu odpadov môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku:

- odpady vznikajúce pri výstavbe

- odpady vznikajúce pri výrobe

Odpady vznikajúce pri výstavbe

Pri realizácii stavby je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatné a N -nebezpečné (podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Zb. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov).

Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby

| P.č. | Kód odpadu | Názov | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 2. | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 3. | 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 5. | 17 01 01 | Betón | O |
| 6. | 17 01 02 | Tehly | O |
| 7. | 17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika | O |
| 8. | 17 02 01 | Drevo | O |
| 9. | 17 02 03 | Plasty | O |
| 10. | 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 11. | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 12. | 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 13. | 17 06 04 | Izolačné materiály iné | O |
| 14. | 20 01 01 | Papier a lepenka | O |
| 15. | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Množstvá odpadov z výstavby budú detailnejšie špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie ( PD pre realizáciu stavby).

Najväčší podiel odpadov budú tvoriť stavebné odpady kategórie ostatný odpad „O“. Tieto materiály môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané (výkopová zemina neznečistená škodlivinami, kamenivo). Výkopová zemina bude uskladnená na medziskládke a využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že odpady nebude možné využiť na stavbe, tieto odpady budú zhodnotené, resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnenej organizácie.

S odpadmi bude nakladané v súlade legislatívou platnou pre odpadové hospodárstvo (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušné vykonávacie predpisy). Počas realizácie prác budú konkrétne druhy odpadov a ich množstvá bližšie špecifikované a zároveň bude riešený aj spôsob ich zneškodnenia.  Priebežne bude zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby s legislatívou.

Navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi:

Obaly z papiera a lepenky 	- separovaný zber a recyklácia

Betón 				- predpokladané množstvo bude rozdrvené, recyklované, môže sa využiť 
 				  do podkladových konštrukcií

Tehly, Obkladačky, dlaždice a keramika - väčšina odpadu sa dá zhodnotiť na menej náročných stavbách

Odpadové drevo 		-  bude čiastočne  použité  na technologické účely a čiastočne odpredané

ako palivové drevo

Sklo a plasty 			- budú recyklované

Železo a oceľ 			- budú recyklované

Výkopová zemina 		- bude použitá na podsyp

Zmiešané odpady 		- nevyužiteľné časti sa odvezú na skládku

Nebezpečné odpady 		- ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia. Táto predloží doklad 
 				  o spôsobe zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu.

Odpady vznikajúce pri výrobe

Najvýznamnejším prínosom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú je vylúčenie ortuti z procesu výroby. Vo vzťahu k odpadom vznikajúcim pri prevádzkovaní výroby NaOH, vodíka a chlóru sa to  prejaví predovšetkým v tvorbe a kategorizácii odpadov, t.z. v rámci procesu nebudú vznikať odpady s obsahom ortuti, resp. dôjde k zmene kategórie odpadu. Konverziou ortuťovej elektrolýzy na membránovú dôjde k zníženiu tvorby odpadov kategórie „N“.

V rámci povoľovanej prevádzky je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatné a N -nebezpečné (podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Zb. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov).

| P.č. | Kód odpadu | Názov | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 2. | 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 3. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 4. | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 5. | 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 6. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 7. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály - handry, olejové filtre | N |
| 8. | 15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
| 9. | 16 03 04 | Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 | O |
| 10. | 19 12 04 | Plasty a guma | O |

V rámci membránovej elektrolýzy budú kaly z filtrácie soľanky (soľankové kaly) vzhľadom na predpokladané zloženie kategorizované ako ostatný odpad – 16 03 04  Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03. Ich množstvo bude závisieť od kvality soli.

Tabuľka – Predpokladané zloženie kalu:

| CaCO3 | 32,49% |
| --- | --- |
| NaCl | 11,59 % |
| Na2SO4 | 0,28 % |
| Mg(OH)2 | 10,41 % |
| H2O | 38 % |
| NaClO3 | 0,27 % |
| NaOH | 0,01 % |
| Na2CO3 | 0,01 % |
| NL | 7,1 % |

V rámci prevádzky môžu vzniknúť aj odpady z obalov kategórie O (v závislosti od spôsobu dovozu pomocných materiálov pre 2. stupeň filtrácie), t.j. odpady: 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 Obaly z plastov, 15 01 03 Obaly z dreva).

Presné množstvá a charakteristiky odpadov budú spracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, na základe podkladov od vybraných dodávateľov jednotlivých technologických celkov.

Spôsob zneškodňovania odpadov:

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzkovania bude po celý čas nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, príslušnými predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy ako aj v súlade s vnútropodnikovými smernicami. Množstvo vznikajúceho odpadu bude evidované a budú plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy. Vznikajúce odpady budú na základe zmluvy odovzdávané organizáciám, ktoré disponujú potrebnými oprávneniami k využitiu alebo k zneškodneniu.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp. predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore označenom ako miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov a zabezpečenom v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov. Odpady budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Komunálny odpad vznikajúci počas prevádzky bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

## E.11 Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

## Podrobnejší popis stavu znečistenia pôdy a podzemných vôd je uvedený vo východiskovej správe, ktorá je predkladaná v rámci žiadosti o vydanie povolenia prevádzky.

## E.12 Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie, zápach atď.)

Prevádzka musí spĺňať požiadavky NV SR č. 555/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Zb.z o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Zdroje prevádzkového  hluku z navrhovanej činnosti môžeme rozdeliť do základných skupín:

- stacionárne zdroje umiestnené vo vnútorných priestoroch objektov,

- stacionárne zdroje umiestnené vo vonkajšom prostredí,

- vnútroareálová doprava.

Najhlučnejšie časti výroby budú ventilátory, kompresory, technologické zariadenia s rotujúcimi časťami a občasný hluk z dekompresie technologických zariadení.

NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu.

Požiadavky ustanovené týmto nariadením sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Požiadavka tohto nariadenia vlády sa vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.

Navrhovaná prevádzka bude  v zmysle Prílohy č. 2 NV SR č. 115/2006 Z.z. patriť do skupiny prác:

- skupina prác č. II. pre pracovníkov kontroly alebo riadenia výroby na diaľkové ovládanie – činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce – činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť;  s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=50 dB

- skupina prác č. III. pre pracovníkov triedenia, balenia, práce v sklade a pod.  – činnosti rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávania práce – činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií; s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=65 dB

- skupina prác č. IV. pre pracovníkov vykonávajúcich prevažne fyzickú prácu, prácu s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch, obsluha nákladných dopravných zariadení, vodiči motorových vozidiel –činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí, vyžaduje aspoň čiastkové sluchové informácie a nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I., II. alebo III.; s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=80 dB

Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku.

Na ochranu zdravia zamestnancov, predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície hluky:

- limitné hodnoty expozície 		LAEX,8h,L=87 dB a LCPk=140 dB

- horné akčné hodnoty expozície 	LAEX,8h,a=85 dB a LCPk=137 dB

- dolné akčné hodnoty expozície 	LAEX,8h,a=80 dB a LCPk=135 dB

Pracovníci budú pri práci v blízkosti zdrojov hluku používať predpísané osobné ochranné protihlukové prostriedky.

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa uvedená vyhláška.

Technologické časti prevádzky, ktoré sú predmetom stavby (2. stupeň čistenia soľanky, membránová elektrolýza, koncentrátor NaOH) budú umiestnené v severovýchodnej časti areálu FORTISCHEM a. s. , v blízkosti existujúcich prevádzkových celkov úzko súvisiacich s touto výrobou. Od najbližších obytných objektov sú vzdialené cca 250 - 300 m. Hluk štandardných nákladných dopravných mechanizmov nepresahuje 80 dB.

Počas prevádzky výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy NaCl na výrobu NaOH, vodíka a chlóru zdrojmi hluku budú kompresory, čerpadlá ako aj dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu surovín a expedíciu surovín ako aj  samotný proces výroby. Pri realizácii predmetnej stavby sa predpokladá navýšenie hluku v dotknutých vnútorných priestoroch spôsobeného novými technologickými zariadeniami. K navýšeniu za hranice podniku s potencionálnym vplyvom na obyvateľstvo však nedôjde.

Predbežne možno konštatovať, že počas výstavby intenzita hluku stavebných strojov, ktorá sa často približuje k intenzite 80 - 90 dB a vibrácie nimi spôsobené zhoršia pohodu pracovného prostredia v najbližšom okolí stavby.

Stavba umiestnená v priemyselnom areáli je voči obytným útvarom dotknutého územia odtienená technologickými zariadeniami a reálne možno očakávať, že hluk z prevádzky voči obytným súborom bude odtienený, resp. prekrytý hlukom ostatných výrobných zariadení a už spomenutou dopravou.

Vzhľadom k tomu, že investor v súčasnosti rieši výber dodávateľov jednotlivých technologických celkov, konkrétnejšie bude problematika ochrany zamestnancov a životného prostredia pred expozíciou hluku a vibrácii riešená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Uvažovaná stavba výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy chloridu sodného na výrobu NaOH, vodíka a chlóru nebude zdrojom rádioaktívneho žiarenia. Počas prevádzky výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy  sa nepredpokladá prevádzka technologických zariadení, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického žiarenia na zdravie. Tyristorové usmerňovače sú zdrojom elektromagnetického žiarenia,  bude eliminované použitím krytu,  pričom na prítomnosť žiarenia budú upozorňovať výstražné upozornenia a tabuľky.

V SR je problematika pachových látok riešená len určením všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich tieto látky. Pri výrobe NaOH, vodíka a chlóru sa nepredpokladá šírenie zápachu mimo hodnotenej prevádzky.

V porovnaní so súčasným stavom vzhľadom k charakteru výroby realizáciou uvedenej zmeny technológie nedôjde vo vzťahu k okoliu k navýšeniu hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu.

# Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prevádzka, ktorá je predmetom povoľovania, je umiestnená v oplotenom areáli spoločnosti FORTISCHEM a.s., ktorý je súčasťou priemyselnej zóny, nachádzajúcej sa v južnej časti mesta Nováky. Areál závodu je vyhradený pre priemyselnú činnosť. Stavba bude realizovaná v severovýchodnej časti výrobného areálu spoločnosti v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia. Pre jej realizáciu nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu. Stavba nevyžaduje výrub drevín. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí na celom uvažovanom území prvý stupeň územnej ochrany prírody. Stavebnými prácami a úpravami v stavebnom objekte nebudú funkčne priamo dotknuté žiadne prvky systému ekologickej stability krajiny. Taktiež nebude narušený žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. V stavbou dotknutom území nie je výskyt vzácnej fauny a flóry ani inak chránených rastlín a živočíchov. Stavba a prevádzka nezasahujú do lokalít chránených území NATURA 2000.

Charakteristika stavu životného prostredia v okolí umiestnenia povoľovanej prevádzky ako aj hodnotenie jej vplyvu na životné prostredie a obyvateľstvo bolo podrobnejšie popísané v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu“ vypracovanom v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a posúdené v zisťovacom konaní.

# Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie, používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Pri porovnávaní technologických procesov výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru je možné konštatovať, že membránová elektrolýza má relevantné ekologické výhody oproti súčasnej ortuťovej elektrolýze. Energeticky predstavuje najúčinnejší spôsob výroby chlóru v súčasnosti. Ide o najlepšiu dostupnú techniku (BAT), ktorá zahŕňa aj opatrenia na zníženie zdravotných a bezpečnostných rizík. Významným pozitívom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú z hľadiska ochrany ovzdušia je skutočnosť, že v rámci prevádzky membránovej elektrolýzy nebudú prevádzkované tie časti súčasnej prevádzky výroby NaOH, vodíka a chlóru, ktoré súvisia s emisiami ortuti do ovzdušia (hala elektrolýzy, destilácia ortuti), čím dôjde k vylúčeniu vypúšťania ortuti do ovzdušia z tejto prevádzky o cca 0,16 t/rok. Výroba chlórnanu sodného slúži ako odchlórovacie zariadenie pre všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór, ktoré sú smerované do výrobne chlórnanu sodného na absorbciu chlóru.  Z hľadiska ochrany vôd nebude potrebné prevádzkovať zariadenie na demerkurizáciu odpadových vôd.  V rámci stavby bude riešené aj nakladanie so znečisťujúcimi látkami v existujúcej časti prípravy soľanky v súlade s požiadavkami legislatívy.

## Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií, nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením – stav po realizácii stavby

Ochrana ovzdušia:

Všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór v rámci povoľovanej prevádzky budú smerované do jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl), kde dochádza k absorpcii plynného chlóru vo vodnom roztoku hydroxidu sodného. Uvedené zariadenie plní funkciu odchlórovacieho zariadenia za účelom čistenia chlórových odplynov vznikajúcich pri výrobe, manipulácii, následnom spracovaní a expedícii chlóru za bežnej prevádzky, ako aj v prípade mimoriadnych stavov. Uvedená existujúca jednotka je schopná vzhľadom na zachovanie kapacity výroby absorbovať celú výrobu elektrolytického zariadenia počas prevádzky ako aj v prípade narušenia výroby v prípade mimoriadnych stavov. Produkt tejto výrobne (chlórnan sodný) je odpredávaný ako výrobok. Výrobňa chlórnanu sodného je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien.

Technologické odpadové vody budú v rámci povoľovanej prevádzky vznikať pri čistení a úprave soľanky v technologickej časti prípravy soľanky ako aj z vodných uzáverov v časti membránová elektrolýza.

V 1. stupni prípravy soľanky vzniká z filtrácie a čistenia soľanky kal, ktorý je odvádzaný do kalovej nádrže s následným prečerpávaním do jestvujúceho DOOR-u. DOOR zabezpečuje úpravu kalu z elektrolýzy cez usadzovacie nádrže s následnou úpravou tlakovou filtráciou v kalolise. Odpadové vody sú odvádzané do kanalizácie závadných vôd. Odvodnený kal bude vhodný na uloženie na skládke ako ostatný odpad prípadne na spracovanie v poľnohospodárstve.

V rámci 2. stupňa čistenia soľanky (PS 120 Príprava čistej soľanky) budú kaly a vody produkované na filtrácii (antracitová filtrácia a celulózová filtrácia) zachytávané v nádrži, odkiaľ budú prečerpávané cez zásobnú nádrž do vyššie uvedeného zariadenia DOOR.  Preplachy z iónomeničovej / živicovej filtrácie budú zaústené do novobudovanej SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu. V 2. stupni čistenia soľanky (PS 120 Príprava čistej soľanky) bude využívaná para do výmenníka na ohrev superčistej soľanky. Čistý kondenzát z napojenia výmenníka bude vypúšťaný bez potreby čistenia do novobudovanej SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu.

V prevádzkovom súbore PS 130 Membránová elektrolýza bude použitá priemyselná technologická voda pre napojenie vodného uzáveru pre plynný vodík a pre napojenie vodného uzáveru pre plynný chlór. Odpadová voda z vodných uzáverov bude bez potreby čistenia zaústená do SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu.

Technologické Odpadové vody budú zberané a odvádzané do jestvujúceho kanalizačného systému závadných odpadových vôd s následným odvodom na mechanické čistenie odpadových vôd na odkalisko č.6.

Z hľadiska ochrany podzemných vôd a pôdy budú v technologické zariadenia umiestnené v záchytných vaniach a záchytných nádržiach Technické prevedenie bude riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok v prípade úniku pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo v prípade vyplavenia pri hasení požiaru vodou. Havarijné nádrže  budú vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom používaných látok. Potencionálne znečistené dažďové vody zo záchytných vaní budú vyspádovaným dnom zaústené do zbernej nádrže. Záchytné vane a zberné nádrže sú bezodtokové. V prípade potreby budú analyzované pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s nimi.  V prípade, že dažďové vody nebudú znečistené táto dažďová voda sa prečerpá do  SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd. V prípade, že pôjde o znečistenú dažďovú vodu, táto bude určená na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

# Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré v prevádzke vznikajú a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia

## Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov:

Najvýznamnejšou prínosom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú je vylúčenie ortuti z procesu výroby NaOH, vodíka a chlóru a to aj vo vzťahu k tvorbe odpadov.  Prínos na prejaví predovšetkým tým, že nebudú vznikať odpady s obsahom ortuti, resp. dôjde k zmene kategórie odpadu. Konverziou ortuťovej elektrolýzy na membránovú dôjde k zníženiu tvorby odpadov kategórie „N“.

Odpady 06 04 04 (Odpady obsahujúce ortuť) v súčasnosti vznikajú v časti destilácia ortuti, resp. pochádzajú z demerkurizácie vodíka a demerkurizačnej stanice odpadových vôd. Tieto odpady vznikať nebudú.

Odpady 16 03 03 (Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky) – vznikajú v procese filtrácie soľanky (soľankové kaly). Množstvo kalov závisí a bude závisieť od kvality soli. Po zavedení membránovej elektrolýzy budú uvedené kaly vzhľadom na zloženie kategorizované ako ostatný odpad – 16 03 04  Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03.

## Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov po realizácii stavby:

Predchádzanie vzniku odpadov sa bude zabezpečovať predovšetkým dodržiavaním technologickej disciplíny a postupov stanovených v prevádzkových predpisoch pre uvedenú výrobu prevádzku.

S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzkovania bude po celý čas nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, príslušnými predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy ako aj v súlade s vnútropodnikovými smernicami. Množstvo vznikajúceho odpadu bude evidované a budú plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy. Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp. predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore označenom ako miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov a zabezpečenom v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov.

Odpady budú odovzdávané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným externým organizáciám  v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

# Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Monitorovanie emisií do ovzdušia

V povoľovanej prevádzke nevznikajú nové výduchy. Chlórové odplyny (bližší popis jednotlivých  zdrojov chlórových odplynov v rámci povoľovanej prevádzky je popísaný v časti „Zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky“) budú odvádzané do jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného (NaOCl), kde dochádza k absorpcii plynného chlóru vo vodnom roztoku hydroxidu sodného.  Uvedené zariadenie plní funkciu odchlórovacieho zariadenia za účelom čistenia chlórových odplynov vznikajúcich pri výrobe, manipulácii, následnom spracovaní a expedícii chlóru za bežnej prevádzky, ako aj v prípade mimoriadnych stavov.  Výrobňa chlórnanu sodného je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ , pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien. Monitorovanie emisií je vykonávané v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí. Prípadné zmeny v monitorovaní súvisiace s BAT budú vykonané v rámci zmeny vyššie uvedeného integrovaného povolenia.

Monitorovanie emisií do vôd:

Monitorovanie emisií do vôd z povoľovanej prevádzky bude vykonávané v súlade s požiadavkami BAT.

  - Voda - Chlorečnany - Odber vzoriek na výstupe zo zariadenia - metódou iónovej chromatografie, mesačne

  - Voda - Chloridy - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou iónovej chromatografie alebo analýzov tokov, mesačne

  - Voda - Voľný chlór - Odber vzoriek v mieste zdroja a na výstupe zo zariadenia - metódou nepretržite redukčného potenciálu, alebo voľným chlórom mesačne

  - Voda - Halogenované organické zlúčeniny - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou Adsorbovateľné organicky viazané halogény, každoročne

  - Voda - Sírany - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou iónovej chromatografie, každoročne

Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

# Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou

Pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku bolo v 12/2013 vydané Vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre uvedenú výrobu (2013/732/EÚ). Porovnanie povoľovanej činnosti s požiadavkami záverov o BAT:

- Techniky elektrolýzy

BAT1 – Za najlepšiu dostupnú techniku výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa považuje použitie jednej z uvedených techník alebo kombinácie uvedených techník. Techniku ortuťovej elektrolýzy nemožno za žiadnych okolností považovať za BAT. Použitie azbestových diafragiem nemožno považovať za BAT.

- Technika bipolárnej membránovej elektrolýzy

- Technika monopolárnej membránovej elektrolýzy

- Technika neazbestovej diafragmovej elektrolýzy.

V rámci povoľovanej prevádzky je na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku používaná technika bipolárnej membránovej elektrolýzy v súlade s požiadavkou BAT.

- Vyradenie zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky alebo ich prechod na inú technológiu

BAT 2 - Z hľadiska zníženia emisií ortuti a zníženia množstva odpadu kontaminovaného ortuťou počas vyraďovania zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky alebo ich prechodu na inú technológiu sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje vypracovanie a realizácia plánu vyraďovania z prevádzky.

BAT 3: Z hľadiska zníženia emisií ortuti do vody počas vyraďovania zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky alebo počas ich prechodu na inú technológiu sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie jednej o stanovených techník alebo ich  kombinácie.

Požiadavky súvisiace s vyraďovaním existujúcej ortuťovej elektrolýzy, resp. so sanáciou, budú riešené samostatnou projektovou dokumentáciou v ďalšom stupni riešenia konverzie amalgámovej elektrolýzy na membránovú v súlade s legislatívnymi termínmi určenými pre ukončenie používania ortuti pri výrobe chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.  Pre zníženie emisií ortuti do vody počas vyraďovania zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky alebo počas ich prechodu na inú technológiu sa bude postupovať podľa jednej z určených techník alebo kombinácie techník stanovených BAT.

- Vznik odpadovej vody

BAT 4 - Z hľadiska zníženia množstva vzniknutej odpadovej vody sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje používanie kombinácie týchto techník:

- Recirkulácia soľného roztoku

- Recyklácia iných procesných tokov

- Recyklácia odpadovej vody s obsahom soli z iných výrobných procesov

- Využívanie odpadovej vody pri ťažbe soli vo forme roztoku

- Zahusťovanie kalov z filtrácie soľného roztoku

- Nanofiltrácia

- Techniky znižovania emisií chlorečnanov

V rámci povoľovanej prevádzky sú uplatnené nasledovné techniky:

  - Recirkulácia soľného roztoku

  - Recyklácia iných procesných tokov

  - Nanofiltrácia

  - Techniky znižovania emisií chlorečnanov

- Energetická efektívnosť

BAT 5 - Z hľadiska efektívneho využívania energie pri elektrolýze sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje používanie kombinácie týchto techník:

- Vysokoúčinné membrány

- Neazbestové diafragmy

- Vysokovýkonné elektródy a povrchové vrstvy

- Soľný roztok vysokej čistoty

V rámci povoľovanej prevádzky sú uplatnené nasledovné techniky

  - Vysokoúčinné membrány

  - Soľný roztok vysokej čistoty

BAT 6 - Z hľadiska efektívneho využívania energie sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje maximálna možná miera využívania vodíka vznikajúceho pri elektrolýze ako chemického činidla alebo paliva.

Vodík ako jeden z produktov súčasnej aj povoľovanej výroby sa využíva na ďalšie spracovanie v rámci spoločnosti FORTISCHEM a. s. (výroba kyseliny chlorovodíkovej, ako palivo), príp. na predaj.

- Monitorovanie emisií

BAT 7 – Za najlepšiu dostupnú techniku sa považuje monitorovanie emisií do ovzdušia a vody využitím monitorovacích techník v súlade s normami EN, a to dodržiavaním minimálnych uvádzaných frekvencií monitorovania. Ak normy EN nie sú dostupné, v rámci najlepších dostupných techník sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej odbornej kvality.

Ovzdušie : Chlór a oxid chloričitý vyjadrené ako Cl2 -  Odber vzoriek na výstupe absorpčnej jednotky chlóru - metódou nepretržite elektrochemickými článkami, alebo absorpciou v roztoku s následnou analýzou každoročne (najmenej tri následné hodinové merania)

Výrobňa chlórnanu sodného, ktorá súži ako odchlórovacie zariadenie (absorpčná jednotka chlóru), je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ , pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien. Monitorovanie emisií je vykonávané v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí. Zmeny v monitorovaní súvisiace s BAT budú vykonané v rámci aktualizácie vyššie uvedeného integrovaného povolenia.

Voda: Z požiadaviek pre monitorovanie emisií do vôd z povoľovanej prevádzky sú relevantné nasledovné požiadavky:

  - Chlorečnany - Odber vzoriek na výstupe zo zariadenia - metódou iónovej chromatografie, mesačne

  - Voda - Chloridy - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou iónovej chromatografie alebo analýzov tokov, mesačne

  - Voda - Voľný chlór - Odber vzoriek v mieste zdroja a na výstupe zo zariadenia - metódou nepretržite redukčného potenciálu, alebo voľným chlórom mesačne

  - Voda - Halogenované organické zlúčeniny - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou Adsorbovateľné organicky viazané halogény, každoročne

  - Voda - Sírany - Odber vzoriek v mieste odchádzajúceho soľného roztoku - metódou iónovej chromatografie, každoročne

Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Monitorovanie emisií do vôd z povoľovanej prevádzky bude vykonávané v súlade s požiadavkami BAT.

- Emisie do ovzdušia

BAT 8 – Z hľadiska zníženia usmerňovaných emisií chlóru a oxidu chloričitého do ovzdušia, ktoré vznikajú pri spracúvaní chlóru, sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje navrhnúť, udržiavať a prevádzkovať jednotku, ktorá absorbuje chlór a ktorá pozostáva z vhodnej kombinácie predpísaných prvkov

Výrobňa chlórnanu sodného, ktorá súži ako odchlórovacie zariadenie (absorpčná jednotka chlóru) spĺňa základnú požiadavku BAT – prevádzkovanie jednotky, ktorá absorbuje chlór. Vzhľadom k tomu, že uvedená prevádzka je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien, konkrétne posúdenie uplatňovania prvkov predpísaných BAT bude vykonané v rámci aktualizácie vyššie uvedeného integrovaného povolenia.

BAT 9: Použitie tetrachlórmetánu na elimináciu chloridu dusitého alebo spätné získavanie chlóru zo zvyškového plynu sa nepovažuje za najlepšiu dostupnú techniku.

Uvedená technika sa vo výrobni chlórnanu sodného, ktorá súži ako odchlórovacie zariadenie, nepoužíva.

BAT 10: Použitie chladiacich látok s vysokým potenciálom globálneho otepľovania, t. j. vyšším ako 150 (napr. množstvo fluórovaných uhľovodíkov), v nových jednotkách na skvapalňovanie chlóru nemožno považovať za najlepšiu dostupnú techniku. Vhodné chladiace látky sú napríklad:

    - kombinácia oxidu uhličitého a amoniaku v dvoch chladiacich okruhoch

    - chlór

    - voda

Súčasťou povoľovanej prevádzky nie je budovanie novej jednotky na skvapalňovanie chlóru.  V súčasnosti prevádzkovaná jednotka skvapalňovania chlóru je súčasťou jestvujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien. V rámci uvedenej prevádzky sa nepoužívajú chladiace látky s vysokým potenciálom globálneho otepľovania.

- Emisie do vody

BAT 11 - Z hľadiska zníženia emisií znečisťujúcich látok do vody sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie vhodnej kombinácie týchto techník:

  - Techniky začlenené do procesu

  - Čistenie odpadových vôd pri zdroji

  - Predčistenie odpadových vôd

  - Konečné čistenie odpadových vôd

V rámci povoľovanej prevádzky sa pre zníženie emisií znečisťujúcich látok do vody  uplatňuje kombinácia  vyššie uvedených techník - vhodný výber a použitie techník na čistenie soľanky, použitie techniky bipolárnej membránovej elektrolýzy, použitie techník za účelom zníženia množstva odpadových vôd – biď hodnotenie BAT 4, použitie techník na zníženie emisií voľného chlóru, chloridov, halogenovaných organických zlúčenín do vody – viď hodnotenie k BAT 13, 14, 15, použitie koncových zariadení na čistenie odpadových vôd (mechanické čistenie na odkalisku 6) pred vypustením do recipientu.

BAT 12 - Z hľadiska zníženia emisií chloridov do vody zo zariadenia na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie kombinácie techník uvádzaných v BAT 4.

Viď hodnotenie BAT 4.

BAT 13 - Z hľadiska zníženia emisií voľného chlóru do vody zo zariadenia na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje udržiavať toky odpadovej vody s obsahom voľného chlóru čo najbližšie k zdroju, aby sa zabránilo vypudzovaniu chóru a/alebo tvorbe halogenovaných organických zlúčenín, a to použitím jednej z predpísaných techník alebo kombinácie týchto techník.

  - Chemická redukcia

  - Katalytický rozklad

  - Tepelný rozklad

  - Rozklad v kyslom prostredí

  - Recyklovanie odpadovej vody

Úroveň emisií súvisiaca s BAT v prípade voľného chlóru vyjadreného ako Cl 2 je 0,05 – 0,2 mg/l v bodových vzorkách odoberaných najmenej raz mesačne v bode, kde emisie opúšťajú zariadenie.

V rámci povoľovanej prevádzky je používané recyklovanie odpadovej vody. Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Monitorovanie emisií do vôd z povoľovanej prevádzky bude vykonávané v súlade s požiadavkami BAT.

BAT 14: Z hľadiska zníženia emisií chloridov do vody zo zariadenia na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie jednej z týchto techník alebo kombinácie týchto techník.

  - Vysokoúčinné membrány

  - Vysokoúčinné povrchové vrstvy

  - Soľný roztok vysokej čistoty

  - Okysľovanie soľného roztoku

  - Redukcia v kyslom prostredí

  - Katalytická redukcia

  - Použitie tokov odpadovej vody s obsahom chlorečnanov v iných výrobných jednotkách

V rámci povoľovanej prevádzky je používaná kombinácia týchto techník. Použitie technológie membránovej elektrolýzy (v porovnaní s amalgámovou technológiou) je spojené s podstatne nižšími prietočnými množstvami soľanky a je predpoklad aj nižších emisií do odpadových vôd .

BAT 15: Z hľadiska zníženia emisií halogenovaných organických zlúčenín do vody zo zariadenia na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie kombinácie týchto techník.

  - Výber a kontrola soli a pomocných látok

  - Čistenie vody

  - Výber a kontrola vybavenia

V rámci povoľovanej prevádzky je používaná kombinácia týchto techník. Soľ sa pred vstupom do prevádzky kontroluje z hľadiska kvality. Výber techník požadovaných BAT 15 bol uplatňovaný aj pri výbere zariadení a techník pre povoľovanú prevádzku.

- Vznik odpadu

BAT 16 - Z hľadiska zníženia množstva použitej kyseliny sírovej určenej na likvidáciu sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje použitie jednej z týchto techník alebo kombinácie týchto techník. Neutralizácia kyseliny sírovej použitej pri sušení chlóru nepoužitými činidlami sa nepovažuje za najlepšiu dostupnú techniku.

  - Na použitie v zariadení alebo mimo neho

  - Opätovné zvýšenie koncentrácie

Súčasťou povoľovanej prevádzky nie je jestvujúca časť prevádzky – sušenie chlóru, kde sa používa kyseliny sírová.  Sušenie chlóru je súčasťou jestvujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien. Použitá kyselina sírová je odpredávaná ako výrobok na ďalšie využitie, čím je zabezpečený súlad s požiadavkou BAT.

- Sanácia závodov

BAT 17 - Z hľadiska zníženia kontaminácie pôdy, podzemných vôd a ovzdušia, ako aj zastavenia rozptyľovania znečisťujúcich látok a ich prenosu do bioty z kontaminovaných závodov na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku sa za najlepšiu dostupnú techniku považuje navrhnúť a realizovať plán sanácie závodu.

Plán sanácie bude riešený samostatne v ďalšom stupni riešenia konverzie amalgámovej elektrolýzy na membránovú v súlade s legislatívnymi termínmi určenými pre ukončenie používania ortuti pri výrobe chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

# Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok.

Opatrenia sú riešené a uplatňované v rámci stavby. Ide napr. o spätné využitie soľanky, regenerácia filtrov v časti prípravy soľanky.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Opatrenia sú riešené a uplatňované v rámci stavby. Ide predovšetkým o výber samotnej technológie - bipolárnej membránovej elektrolýzy s vysoko účinnými membránami v súlade s požiadavkami BAT ako aj riešenie napájania jednotlivých uzlov v rámci stavby. Technológia je navrhnutá s cieľom jej optimálneho riadenia.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Prevádzka výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru membránovou technológiou bude zabezpečená ochrannými systémami MaR, ktoré umožnia plynulý chod elektrolýzy a v prípade poruchových stavov bude zabezpečené núdzové vypnutie jednosmerného elektrického prúdu s následným prepnutím odsávania chlóru na absorpciu (do výroby NaOCl). Na najdôležitejších technologických uzloch bude inštalovaný záskok napájania elektrických zariadení elektrickým prúdom. Výrobný proces bude kontrolovaný a  riadený za pomoci počítačového systému. Prevádzka bude pod trvalým dozorom obsluhy.

Nakoľko sú chlór a vodík v zmysle zákona č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií nebezpečnými látkami, pre skoré zistenie ich prípadného úniku bude v prevádzke inštalovaný monitorovací systém.

Pokyny pre mimoriadne technologické stavy od výkyvov zaťaženia až po havarijné stavy budú  zapracované do technologickej dokumentácie, s ktorou bude obsluha pravidelne oboznamovaná a v pravidelných intervaloch budú vykonávané cvičenia na zvládnutie havarijných situácií. V prípade výronu chlóru je na chlór spracujúcich prevádzkach inštalovaná cestná zvukovo-svetelná signalizácia pre rýchle varovanie zamestnancov.

Ochrana pred znečistením vôd je riešená v projektovej dokumentácii vybudovaním záchytných vaní v miestach skladovania, resp. manipulácie so znečisťujúcimi látkami. Spoločnosť má vypracovaný Plán havarijných opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán – voda), ktorý bude v súvislosti s predmetnou stavbou aktualizovaný.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Po ukončení činnosti prevádzky budú zariadenia vyprázdnené a uvedené do stavu neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí. Vykonané budú činnosti podrobnejšie uvedené v časti L.

Opatrenia systému environmentálneho manažérstva

Povoľovaná prevádzka bude zaradená do Systému integrovaného manažérstva zavedeného a certifikovaného v spoločnosti FORTISCHEM a. s. Systém integrovaného manažérstva (SIM) je jednotný systém pre uplatňovanie noriem STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality), STN EN ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva), STN OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a STN EN ISO 50001 (systém energetického manažérstva) vo FORTISCHEM a. s. (certifikát – viď príloha č. 11). V rámci uplatňovania jednotlivých noriem sú zavedené systémy a opatrenia na kontrolu kvality surovín a materiálov, hospodárne využívanie energií ako aj predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov.

# Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie prevádzky do uspokojivého stavu

Po ukončení činnosti prevádzky bude spoločnosť hľadať predovšetkým možnosti využitia všetkých strojných zariadení, technologických prvkov, armatúr, zásobníkov, riadiaceho systému pre inú prevádzku, resp. po doplnení niektorých technologických celkov sa budú hľadať možnosti využitia tejto prevádzky pre výrobu iného produktu. V prípade, že nebude uplatnený žiadny z týchto spôsobov, vykoná sa po ukončení prevádzky nasledovný postup:

- odstaví sa prívod všetkých energií (voda, para elektrina),

- využiteľné suroviny budú zhodnotené z hľadiska ich čistoty a kvalitatívnych technických parametrov, v prípade, že vyhovujú podmienkam, použijú sa v iných prevádzkach ako vstupná surovina, resp. budú ponúknuté na odpredaj iným organizáciám

- v prípade, že nebudú vyhovovať technickým podmienkam pre kvalitu vstupných surovín, bude s nimi nakladané ako s odpadom v súlade s platnými predpismi,

- rozoberú sa technologické zariadenia, armatúry, zhodnotí sa ich technický stav z hľadiska opotrebovania, resp. vykoná sa ich posúdenie z hľadiska noriem, vyhlášok a iných platných predpisov,

- v prípade, že budú vyhovovať príslušným technickým predpisom, vykoná sa ich vyčistenie a použijú sa buď v iných procesoch v rámci spoločnosti, resp. sa odpredajú externým záujemcom,

- v prípade, že nebudú vyhovovať technickým podmienkam, zariadenia sa po vyčistení zneškodnia ako šrot, resp. ako iný druh odpadu v súlade s platnými predpismi,

- so vzniknutým odpadom sa bude nakladať v súlade s platnými predpismi,

- po odstránení  celej technológie z budovy, resp. z vyhradeného priestoru sa vykoná odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží, budovy,

- na základe posúdenia sa rozhodne o potrebe vykonania potrebných opatrení pre uvedenie priestorov budovy a manipulačných plôch do neškodného stavu, tak aby to spĺňali hygienické predpisy, resp. predpisy o ochrane životného prostredia.

# Opis hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Pri príprave stavby bolo uvažované s viacerými variantami riešenia, či už z pohľadu umiestnenia, resp. použitia technologických častí.  Uvedené dispozičné umiestnenie ako aj výber technologických zariadení je najvýhodnejšie z pohľadu technologických náväzností na existujúce prevádzky. Vzhľadom k uvedenému bola vybraná najlepšia možná alternatíva.

# Návrh podmienok povolenia

Návrh opatrení pre prevádzku

Realizovať stavbu podľa projektu pre stavebné povolenie: „KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ“

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne:

Pre povoľovanú prevádzku emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a vôd nie sú stanovené.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:

- Pre skúšobnú prevádzku bude vypracovaný dočasný miestny prevádzkovo-bezpečnostný poriadok. Počas skúšobnej prevádzky budú činnosti vykonávané v súlade s dočasným prevádzkovo-bezpečnostným poriadkom.

- Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení.

# Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

V žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“ je popísaná prevádzka realizovaná v rámci stavby „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú“.  Projektom navrhované technické riešenie je v súlade s požiadavkami Záverov BAT pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

V povoľovanej prevádzke nevznikajú nové výduchy, chlórové odplyny budú odvádzané do jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného, ktorá je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ a pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien. Monitorovanie emisií je vykonávané v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí. Prípadné zmeny v monitorovaní súvisiace s BAT budú vykonané v rámci zmeny vyššie uvedeného integrovaného povolenia. Na základe uvedeného nie sú pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“  emisné limity pre znečisťujúce látky stanovené.

Z hľadiska vôd bude v rámci monitorovania vôd vypúšťaných z prevádzky v zmysle požiadaviek BAT. Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Porovnávaná bude aj úroveň emisií v prípade voľného chlóru vyjadreného ako Cl 2 vo vzťahu k úrovni definovanej BAT.

# Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách D až O a v prílohách všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia

Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia  pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“  v zmysle projektu pre stavebné povolenie „KONVERZIA JESTVUJÚCEJ ORTUŤOVEJ ELEKTROLÝZY NA MEMBRÁNOVÚ“ je vybudovanie prevádzky membránovej elektrolýzy v súlade s požiadavkami BAT.

Cieľom stavby je konverzia v súčasnosti prevádzkovanej amalgámovej elektrolýzy na  membránovú. Technológia membránovej elektrolýzy bude napojená na existujúce prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a. s. - prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien ako aj na ďalšie prevádzky spoločnosti využívajúce produkty elektrolýzy.

Realizácia pripravovaného projektu zabezpečí udržanie pracovných aktivít súvisiacich nielen so samotnou výrobou NaOH, vodíka a chlóru a jej nadväzujúcimi prevádzkami, ale aj s ďalšími prevádzkami, ktoré využívajú produkty tejto výroby v spoločnosti, resp. zabezpečujú obslužné činnosti, či už ide o logistiku, zabezpečovanie opráv a údržby ale aj administratívu. Dôležitým faktorom je aj umožnenie využívania odborného personálneho potenciálu chemického zamerania, ktorý má v tomto regióne dlhoročnú tradíciu. Prevádzka bude realizovaná v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia v areáli FORTISCHEM a.s.

Hydroxid sodný je jedným z nosných produktov spoločnosti FORTISCHEM a.s. Umiestnenie technologických zariadení  je navrhnuté s ohľadom na možnosť využitia existujúcich zariadení, ktoré súvisia s membránovou elektrolýzou. Okrem vybudovania objektu samotnej membránovej elektrolýzy je v jej blízkosti plánované umiestnenie transformátora a usmerňovačov z dôvodu minimalizácie strát na vedení. Navrhnutá je aj prevádzka čistenia soli (II. stupeň filtrácie soľanky) a zásobník superčistej soľanky, ako aj zariadenie regenerácie spätnej soľanky – dechlorácia a desulfurácia. Západne od objektu elektrolýzy je umiestnený objekt koncentrátora lúhu. Technológia membránovej elektrolýzy je napojená na existujúce a s výrobou hydroxidu sodného, vodíka a chlóru súvisiace časti prevádzky, ako je príprava soľanky, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba chlórnanu sodného, výroba kyseliny chlorovodíkovej ako aj na ďalšie prevádzky spoločnosti FORTISCHEM a. s. využívajúce produkty elektrolýzy. V rámci projektu výstavby membránovej elektrolýzy bude riešená aj v súčasnosti prevádzkovaná časť prípravy soľanky existujúcej prevádzky výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru vrátane súladu nakladania so znečisťujúcimi látkami (riešenie záchytných a havarijných nádrží pre nádrže a zariadenia, ktoré budú v časti prípravy soľanky prevádzkované aj v rámci membránovej elektrolýzy).

Základnou vstupnou surovinou pre výrobu hydroxidu sodného, vodíka a chlóru membránovou technológiou je chlorid sodný (kamenná soľ), ktorý bude skladovaný a do prevádzky dopravovaný z existujúceho skladu soli. Sklad je súčasťou existujúcej prevádzky výroby NaoH, vodíka a chlóru – amalgámovej elektrolýzy. Jej ročná spotreba pri zavedení membránovej elektrolýzy sa oproti výrobe procesom amalgámovej elektrolýzy pri zachovanej projektovanej kapacite výroby nemení. Ďalšie používané chemikálie a pomocné látky v rámci povoľovanej prevádzky: Hydroxidsodný, Uhličitan sodný, Kyselina chlorovodíková, α-celulóza, antracitové filtre, iontomeničová živica, aktívne uhlíkové filtre. V prevádzke budú vyrábané: hydroxid sodný, plynný chlór, vodík.  V rámci prevádzky budú používané nasledovné energie a média: elektrická energia (jej spotreba pri membránovej elektrolýze bude 2,020 MWh/t NaOH, čo je o 26% nižšia voči súčasnej amalgámovej elektrolýze. Energetická efektívnosť je jednou z požiadaviek pre najlepšiu dostupnú techniku – BAT, táto technológia spĺňa požiadavku BAT), nizkotlaká para, stredotlaká para, vratný kondenzát, technologická voda, dusík, vzduch pre MaR (prístrojový), demineralizovaná voda, kondenzát pary – generovaný, chladiaca voda. Odber povrchovej vody (používanej po úprave ako technologická voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda) je realizovaný na zmluvnom základe s Povodím Váhu Piešťany. Jej odber v súvislosti s prechodom na technológiu membránovej elektrolýzy sa zníži. Bude vykonávaný v rámci limitu stanoveného Rozhodnutím č. OÚŽP/2009/00048. Potreba pitnej vody pre pitné a hygienické účely sa nenavýši. Potreba vody pre požiarne účely bude zabezpečená z existujúceho vnútroareálového rozvodu požiarnej vody.

Povoľovaná prevádzka bude z hľadiska ovzdušia nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Znečisťujúcou látkou je chlór. Zdrojom chlórových odplynov v povoľovanej prevádzke bude membránová elektrolýza a časť dechlorácia spätnej soľanky. Všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór z povoľovanej prevádzky budú smerované do existujúcej výrobne chlórnanu sodného na absorbciu chlóru. Uvedená existujúca jednotka je schopná vzhľadom na zachovanie kapacity výroby absorbovať celú výrobu elektrolytického zariadenia počas prevádzky ako aj v prípade narušenia výroby v prípade mimoriadnych  stavov bez zmeny voči súčasnému stavu. V odplynoch z uvedenej jednotky sú dosahované nasledovné hodnoty emisií chlóru: hmotnostný tok – 0,0054 kg/hod., koncentrácia 1,06 mg/m3.  Z hľadiska ochrany ovzdušia je v širšom meradle hodnotenia možné konštatovať, že membránová elektrolýza má relevantné ekologické výhody oproti súčasnej amalgámovej elektrolýze. Energeticky predstavuje najúčinnejší spôsob výroby chlóru v súčasnosti. Ide o najlepšiu dostupnú techniku (BAT), ktorá zahŕňa aj opatrenia na zníženie zdravotných a bezpečnostných rizík. Všetky toky odpadového plynu obsahujúce chlór budú smerované do výrobne chlórnanu sodného na absorbciu chlóru.  Významným pozitívom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú z hľadiska ochrany ovzdušia je aj skutočnosť, že v rámci prevádzky membránovej elektrolýzy nebudú prevádzkované tie časti súčasnej prevádzky výroby NaOH, vodíka a chlóru, ktoré súvisia s emisiami ortuti do ovzdušia (hala elektrolýzy, destilácia ortuti), čím dôjde k vylúčeniu vypúšťania ortuti do ovzdušia z tejto časti prevádzky o cca 0,16 t/rok. Vzhľadom k  uvedenému (zrušenie častí prevádzky súvisiacich s emisiami ortuti, v časti absorbcie chlóru k zmene nedochádza, v rámci povoľovanej prevádzky nové výduchy nevzniknú) hodnotenie vo vzťahu k vplyvu na ovzdušie nevyžadovalo vypracovanie rozptylovej štúdie. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že povoľovaná technológia výroby NaOH, bude predstavovať pozitívne zmeny na ovzdušie vo vzťahu k súčasnej prevádzkovanej technológii.

Pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre určené zariadenia bude inštalovaný  záložný zdroj elektrickej energie Diesel agregát bude s inštalovaným príkonom do 290 kW (malý zdroj znečisťovania ovzdušia). Bude používaný len v prípade výpadku elektrickej energie.

V rámci povoľovanej prevádzky budú vznikať nasledovné druhy odpadových vôd: priemyselné odpadové vody, vody z povrchového odtoku, splaškové vody. Technologické odpadové vody vznikajú pri čistení soľanky, oplachoch zariadení  a prevádzky. Po konverzii ortuťovej technológie na membránovú dôjde k zníženiu množstva odpadových vôd v jestvujúcom prvom stupni čistenia soľanky (PS 110 Príprava surovej soľanky) zo 41 000 m3/rok na 8 500 m3/rok so znížením bilančného znečistenia zo súčasných 1 400 t/rok RAS na 300 t RAS/rok. Pre membránovú technológiu bude vzhľadom na požadovanú vyššiu čistotu soľanky doplnený 2. stupeň čistenia soľanky. Kaly a vody produkované na filtrácii budú zachytávané v 70 m3 nádrži, odkiaľ budú prečerpávané do jestvujúceho zariadenia  DOOR. Produkcia odpadových vôd z antracitovej filtrácie zaústená do DOOR-u je  68 m3/deň. Produkcia odpadových vôd z celulózovej filtrácie zaústená do DOOR-u je cca 30 m3/deň. Preplachy z iónomeničovej/živicovej filtrácie budú zaústené do novobudovanej SO 35 Kanalizácie závadných odpadových vôd 68 m3/deň, ktorá je napojená na jestvujúcu závadnú kanalizáciu. Predpokladané celkové množstvo odpadových vôd: 102 485 m3/rok. Odpadové vody budú zberané a odvádzané do jestvujúceho kanalizačného systému závadných odpadových vôd s následným odvodom na mechanické čistenie odpadových vôd na odkalisko č.6. Vody z povrchového odtoku – povrchové vody (dažďové) zo spevnených plôch a striech objektov budú odvádzané novobudovanou kanalizáciou, ktorá bude napojená na jestvujúcu závadnú kanalizácie.  Splaškové odpadové vody - vznikajú prítomnosťou a činnosťou zamestnancov v areáli (hygienické a sociálne zariadenia). Z prevádzky výroby NaOH, vodíka a chlóru sú čistené na MB ČOV. V súvislosti s pripravovanou zmenou nedôjde k nárastu počtu pracovníkov uvedenej prevádzky. Tým nedôjde ani k nárastu množstva odpadových vôd zo sociálnych zariadení. V prevádzke a vo výrobnom procese budú použité látky, ktoré sú v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch charakterizované v Zozname I prílohy č. 1 ako znečisťujúce látky. Používané zariadenia budú umiestnené v záchytných vaniach a záchytných nádržiach. Všetky záchytné vane a záchytné nádrže musia budú stabilné, nepriepustné,  odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia. Technické prevedenie bude riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok v prípade úniku pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo v prípade vyplavenia pri hasení požiaru vodou. Havarijné nádrže  budú vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom týchto látok. Všetky záchytné vane a záchytné nádrže musia budú stabilné, nepriepustné,  odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia. Technické prevedenie bude riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok v prípade úniku pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo v prípade vyplavenia pri hasení požiaru vodou. Havarijné nádrže  budú vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom týchto látok. Prevádzka nebude vypúšťať odpadové vody znečistené prioritnými látkami.

Produkciu odpadov súvisiacu s realizáciou stavby môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku:

odpady vznikajúce pri výstavbe, odpady vznikajúce pri výrobe. Počas realizácie stavby najväčší podiel odpadov budú tvoriť stavebné odpady kategórie ostatný odpad „O“. Tieto materiály môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané (výkopová zemina neznečistená škodlivinami, kamenivo). Výkopová zemina bude uskladnená na medziskládke a využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že odpady nebude možné využiť na stavbe, tieto odpady budú zhodnotené, resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnenej organizácie. S odpadmi bude nakladané v súlade legislatívou platnou pre odpadové hospodárstvo (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušné vykonávacie predpisy). Počas realizácie prác budú konkrétne druhy odpadov a ich množstvá bližšie špecifikované a zároveň bude riešený aj spôsob ich zneškodnenia. Priebežne bude zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby s legislatívou. Najvýznamnejším prínosom konverzie ortuťovej elektrolýzy na membránovú je vylúčenie ortuti z procesu výroby. Vo vzťahu k odpadom vznikajúcim pri prevádzkovaní výroby NaOH, vodíka a chlóru sa to  prejaví predovšetkým v tvorbe a kategorizácii odpadov, t.z. v rámci procesu nebudú vznikať odpady s obsahom ortuti, resp. dôjde k zmene kategórie odpadu. Konverziou ortuťovej elektrolýzy na membránovú dôjde k zníženiu tvorby odpadov kategórie „N“. V rámci membránovej elektrolýzy budú kaly z filtrácie soľanky (soľankové kaly) vzhľadom na predpokladané zloženie kategorizované ako ostatný odpad – 16 03 04  Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03. Ich množstvo bude závisieť od kvality soli. S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzkovania bude po celý čas nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, príslušnými predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy ako aj v súlade s vnútropodnikovými smernicami. Množstvo vznikajúceho odpadu bude evidované a budú plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy. Vznikajúce odpady budú na základe zmluvy odovzdávané organizáciám, ktoré disponujú potrebnými oprávneniami k využitiu alebo k zneškodneniu. Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp. predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore označenom ako miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov a zabezpečenom v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov. Odpady budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Počas prevádzky výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy NaCl na výrobu NaOH, vodíka a chlóru zdrojmi hluku budú kompresory, čerpadlá ako aj dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu surovín a expedíciu surovín ako aj  samotný proces výroby. Pri realizácii predmetnej stavby pri navýšenií hluku v dotknutých vnútorných priestoroch spôsobeného novými technologickými zariadeniami budú pracovníci budú pri práci v blízkosti zdrojov hluku používať predpísané osobné ochranné protihlukové prostriedky. K navýšeniu za hranice podniku s potencionálnym vplyvom na obyvateľstvo však nedôjde. Uvažovaná stavba výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy chloridu sodného na výrobu NaOH, vodíka a chlóru nebude zdrojom rádioaktívneho žiarenia. Počas prevádzky výrobnej jednotky membránovej elektrolýzy  sa nepredpokladá prevádzka technologických zariadení, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického žiarenia na zdravie. Tyristorové usmerňovače sú zdrojom elektromagnetického žiarenia,  bude eliminované použitím krytu,  pričom na prítomnosť žiarenia budú upozorňovať výstražné upozornenia a tabuľky. V SR je problematika pachových látok riešená len určením všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich tieto látky. Pri výrobe NaOH, vodíka a chlóru sa nepredpokladá šírenie zápachu mimo hodnotenej prevádzky. V porovnaní so súčasným stavom vzhľadom k charakteru výroby realizáciou uvedenej zmeny technológie nedôjde vo vzťahu k okoliu k navýšeniu hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu.

Monitorovanie emisií chlóru do ovzdušia z jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného, do ktorého budú odvádzané chlórové odplyny z povoľovanej prevádzky, bude vykonávané v súlade s podmienkami uvedenými v platnom rozhodnutí č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien, vydanom pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ . Prípadné zmeny v monitorovaní súvisiace s BAT budú vykonané v rámci zmeny vyššie uvedeného integrovaného povolenia. Monitorovanie emisií do vôd z povoľovanej prevádzky bude vykonávané v súlade s požiadavkami BAT. Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku bolo v 12/2013 vydané Vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre uvedenú výrobu (2013/732/EÚ). V zmysle vykonávacieho rozhodnutia sa navrhovaná technika bipolárnej membránovej elektrolýzy, ktorá je predmetom povoľovacieho procesu, považuje za najlepšiu dostupnú techniku výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku. Jednotlivé požiadavky BAT, ktoré súvisia s činnosťou membránovej elektrolýzy, sú zapracované v rámci  projektovej dokumentácie. Požiadavky vyplývajúce z vyššie uvedeného vykonávacieho rozhodnutia a súvisia s vyraďovaním existujúcej amalgámovej elektrolýzy, resp. so sanáciou, budú riešené samostatnou projektovou dokumentáciou v ďalšom stupni riešenia konverzie amalgámovej elektrolýzy na membránovú v súlade s legislatívnymi termínmi určenými pre ukončenie používania ortuti pri výrobe chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

Pri príprave stavby bolo uvažované s viacerými variantami riešenia, či už z pohľadu umiestnenia, resp. použitia technologických častí.  Uvedené dispozičné umiestnenie ako aj výber technologických zariadení je najvýhodnejšie z pohľadu technologických náväzností na existujúce prevádzky. Vzhľadom k uvedenému bola vybraná najlepšia možná alternatíva.

Vzhľadom k tomu, že v povoľovanej prevádzke nevznikajú nové výduchy, chlórové odplyny budú odvádzané do jestvujúceho zariadenia - výrobne chlórnanu sodného, ktorá je súčasťou existujúcej prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ a pre ktorú je vydané integrované povolenie č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 v znení neskorších zmien, emisné limity pre znečisťujúcu látku chlór v rámci povoľovanej prevádzky nie sú stanovené.  Z hľadiska vôd bude v rámci monitorovania vôd vypúšťaných z prevádzky v zmysle požiadaviek BAT. Konkrétne spôsoby, riešenia a miesta monitorovania budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Porovnávaná bude aj úroveň emisií v prípade voľného chlóru vyjadreného ako Cl 2 vo vzťahu k úrovni definovanej BAT.  Limity pre znečisťujúce látky do vôd nie sú stanovené.

# Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu, ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu

| P. č. | Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov |
| --- | --- |
|  | Účastník konania, adresa, telefónne číslo | Dôvod účasti v konaní |
| 1. | FORTISCHEM a.s. ul. M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky tel. č. kontaktnej osoby: 046/568 3200 | prevádzkovateľ |
| 2. | Mesto Nováky nám. SNP 349, 972 71 Nováky tel. č. 046/5461453 | obec, v ktorej je prevádzka umiestnená |
| 3. | Via Chem Slovakia, a.s. Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem Česká republika | Vlastník pozemkov |
| 4. | Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ul. Dlhá 3, 971 01 Prievidza tel. č. 046/5189211 | dotknutý orgán |

# Prehlásenie

Vypracoval: ÚŽPMR v spolupráci s ďalšími organizačnými jednotkami FORTISCHEM a.s.

Týmto prehlasujem, že Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku  „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“  bola vypracovaná pracovníkmi organizačných jednotiek FORTISCHEM a.s. v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 39/2013 Z.z.  o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a informácie sú pravdivé, správne a kompletné.

RNDr. Mária Danišová

Útvar životného prostredia a manažmentu rizík                  ..................................................

V Novákoch, dňa  27.10.2016

Pečiatka alebo pečať podniku:

# Prílohová časť

- Projekt pre stavebné povolenie – 2x, súčasťou ktorého je aj celková situácia stavby

- Výpis z listu vlastníctva č. 610, k.ú. Nováky a kópia katastrálnej mapy

- Výpis z obchodného registra

- Stanovisko Via Chem Slovakia, a.s. k stavbe

- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, ktoré MŽP SR vydalo na základe predloženého Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu“

- Odborné stanovisko k projektovej dokumentácií vydané Technickou inšpekciou Bratislava – bude doložené v rámci konania

- Stanovisko k projektovej dokumentácii – bude doložené v rámci konania

- Stanovisko MDVaRR SR, sekcie ŽDD, odboru dráhového stavebného úradu – bude doložené v rámci konania

- Kópia splnomocnenia RNDr. Danišovej k zastupovaniu vo veciach všetkých úkonov súvisiacich so zákonom č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.

- Certifikát SK 16/2492 systémov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, STN OHSAS 18001, STN EN ISO 50001

- Východisková správa