Žiadosť o zmenu č.10 integrovaného povolenia prevádzky

Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej

podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vypracoval: FORTISCHEM a.s.

Dátum: november 2016

Číslo výtlačku žiadosti:

## Obsah

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	3

B) Typ žiadosti	3

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení:	4

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	11

E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	11

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (popis miesta a okolia prevádzky, klimatické podmienky a kvalita ovzdušia, charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite, chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma, staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia)	18

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií	18

H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	19

I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	19

J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	20

K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	20

L) Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie prevádzky do uspokojivého stavu	20

M) Opis hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ preskúmal	21

N) Návrh podmienok povolenia	21

O. Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách	23

P. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách D až O a v prílohách všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia	23

Q) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	26

R) Prehlásenie	27

S) Prílohová časť:	28

# A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Názov alebo obchodné meno:			FORTISCHEM a.s.

Právna forma: 					Akciová spoločnosť

Sídlo: 						M.R, Štefánika 1, 972 71 Nováky,

Štatutárny zástupca a jeho funkcia: 		Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva

Ing. Martin Bartoš, podpredseda predstavenstva

Kontaktná osoba: 		Ing. Miroslav Kováč, vedúci ÚŽPMR

kontakt: t.č.: 046/568 3200, 0905 446 517
	fax: 046/568 1138

e-mail: miroslav.kovac@fortischem.sk

IČO: 						46 693 874

SK NACE, NOSE-P: 				SK NACE: 20.16
 						NOSE-P: 105.09

# B) Typ žiadosti

Žiadosť o zmenu č.10 integrovaného povolenia č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 vydaného pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ zo dňa 11.06.2007 v znení nasledujúcich zmien:

- zmena č.1 - Rozhodnutie č. 3309-9358/2008/Kor/470100806/Z1-Ú zo dňa 14.3.2008,

- zmena č.2 - Rozhodnutie  č. 772-5981/2014/Kur/470100806/Z2 zo dňa 21.02.2014,

- zmena č.3 - Rozhodnutie č. 6263-27688/2014/Kur/470100806/Z3 zo dňa 29.09.2014,

- zmena č.4 - Rozhodnutie č. 583-795/2015/Kur/470100806/Z4 zo dňa 30.01.2015,

- zmena č.5 - Rozhodnutie č. 818-10966/2015/Kur/470100806/Z5-KR zo dňa 14.04.2015,

- zmena č.6 - Rozhodnutie č.  4124-15888/2015/Pav/470100806/Z6 zo dňa 01.06.2015,

- zmena č.7 - Rozhodnutie č. 3284-13615/2016/Pav/470100806/Z7 zo dňa 26.04.2016

- zmena č.8 – Rozhodnutie č. 7135-34082/2016/Pav/470100806/Z8 zo dňa 31.10.2016,

- Rozhodnutie č. 2789-10742/47/2013/Kmi zo dňa 22.4.2013 Opatrenia na nápravu.

Listom č. ÚŽPMR/304/2016 zo dňa 31.10.2016 bola podaná žiadosť o zmenu č.9 integrovaného povolenia, ktorej predmetom je plnenie podmienky v zmysle Výzvy č.6768-26795/47/2016/Pav zo dňa 25.08.2016 a žiadosť o zmenu termínov na plnenie opatrenia v zmysle Rozhodnutia č. 2789-10742/47/2013/Kmi zo dňa 22.04.2013 a Výzvy č.6768-26795/47/2016/Pav zo dňa 25.08.2016.

Predmetom navrhovanej zmeny je:

- Ukončenie činnosti v časti prevádzky - Výroba 24% HCl. Predmetom predkladanej žiadosti je odstránenie stavby v prevádzke zmysle §88 ods.3 zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v nadväznosti na §90 ods.1 zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a  §3 ods. 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ. Predmetom odstránenia je  technologický objekt výrobne 24% HCl umiestnený na parcele č. 390/176. Dôvodom odstránenia uvedeného objektu je umiestnenie novej stavby „Syntéza HCl“ určenej pre výrobu čistej kyseliny chlorovodíkovej.

- Realizácia stavby „Syntéza HCl“  v existujúcej prevádzke výroby 32 % HCl. Predmetom predkladanej žiadosti je žiadosť o vydanie stavebného povolenia a príslušných vyjadrení a súhlasov súvisiacich s uvedenou stavbou. Cieľom pripravovanej stavby „Syntéza HCl“ je nahradenie existujúcich syntéznych pecí na výrobu HCl modernou syntéznou jednotkou za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych parametrov výsledného produktu – kyseliny chlorovodíkovej, pri zabezpečení bezpečnostných štandardov a ochrany životného prostredia. Uvedená stavba úzko súvisí so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“, ktorá bola predložená SIŽP OIPK Banská Bystrica v 10/2016, nakoľko vyrobená kyselina bude používaná v procese membránovej elektrolýzy.

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci povolenia žiada

- Povolenie na odstránenie stavby v zmysle § 88 ods.3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
   a stavebnom poriadku

- Stavebné povolenie (§3 odst. 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane zmeny (§3 ods. 3, písm. a), bod 1 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (§3 ods. 3, písm. a), bod 10 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Súhlas na uskutočnenie alebo zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (§3 ods. 3, písm. b), bod 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov (§3 ods. 3, písm. b), bod 8 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní (§3 ods. 3, písm. c), bod 9 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)

- Vydanie vyjadrenia v oblasti ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu (§3 ods. 3, písm. g), zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ).

Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou:

V súvislosti so stavbou v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov predkladáme

- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 6529/2016-1.7/pl zo dňa 05.08.2016, ktoré MŽP SR vydalo na základe predloženého Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Syntéza HCl“ 
(príloha č. 4)

V súvislosti so stavbou FORTISCHEM a. s. predkladá:

- Odborné stanovisko TSU Piešťany k PD č. 160600644/11/2016/PD zo dňa 14.11.2016

- Stanovisko OR HZZ na účely stavebného konania č. ORHZ-PD-1143-001/2016 zo dňa 21.11.2013

- Stanovisko správcu telekomunikačných sietí k umiestneniu telekomunikačných sietí

- Záväzné stanovisko správcu energetických sietí

V súvislosti s odstraňovaním stavby prevádzky výroby 24% HCl FORTISCHEM a. s. v rámci konania predloží:

- Vyjadrenie OÚ OSŽP Prievidza k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby

# C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení:

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:

Názov prevádzky: Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie 
 		     a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej

Variabilný symbol: 470100806

Adresa prevádzky: M.R, Štefánika 1, 972 71 Nováky,

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

Realizáciou stavby nedochádza k zmene činnosti. Žiadosť o zmenu č.10 súvisí s povolenou činnosťou - kategória č.4 Chemický priemysel, časť 4.2 b).

Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita: bez zmeny. Realizáciou stavby „Syntéza HCl“ nedochádza k zmene kapacity výroby 32% kyseliny chlorovodíkovej ani fondu pracovnej doby.

Výroba 24% HCl bude ukončená.

Spôsob prevádzkovania:

Pre výrobu 32% HCl bude postavená nová technologická jednotka – Syntéza HCl , ktorá nahradí tri existujúce syntézne pece HCl. Jedna existujúca pec zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a používaná bude len ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu a zabezpečenie jej bezpečného chodu.

Stručný popis lokality prevádzky: bez zmeny

Údaje k žiadosti o povolenie na odstránenie stavby prevádzky Výroby 24% HCl 
(podľa § 88 Z. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych úprav a podľa § 24 vyhl. č. 453/2001 Z. z.)

1. Žiadateľ

FORTISCHEM a.s, M.R. Štefánika 1, Nováky 972 71

2. Vlastník stavby

Via Chem Slovakia, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem 400 32

3. Druh, účel a označenie stavby

Obj. 3309 – Výroba kyseliny chlórovodíkovej 24%

4. Parcelné číslo pozemku: C-KN 390/176, 154 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV 610

Katastrálne územie:	Nováky

5. Dôvody odstránenia stavby

Na mieste jestvujúceho objektu 3309 bude v rámci stavby „Syntéza HCl“  umiestnené nové technologické zariadenie syntéznej jednotky na výrobu HCl.

6. Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni

EISEN s.r.o., areál Eisen 1493, Šaľa 927 03

7. Či sa stavba odstráni s použitím trhavín

Nie

8. Ako sa naloží s materiálom a kde sa prebytočný materiál uloží

Demontované budú technologické časti prevádzky a kovová konštrukcia.  V rámci búracích prác objektu sa predpokladá vznik odpadu:

17 04 05 železo a oceľ – odpad bude odovzdaný na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii.

Množstvá budú upresnené po ukončení odstránenia stavby, resp. po zabezpečení zhodnotenia odpadu. Materiály z búracích prác budú dočasne umiestňované v rámci predmetnej prevádzky. V prípade možností bude časť  využitá v rámci areálu FORTISCHEM a. s. Nevyužitá časť bude ako odpad postupne odovzdaná na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii v súlade s platnou legislatívou. V prípade vzniku ďalších odpadov počas búracích prác tieto budú evidované a bude s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

9. Zoznam a adresy účastníkov konania – vlastníkov susedných nehnuteľností (parc. č.)

C-KN 390/22, zastavané plochy a nádvoria, LV 610.

C-KN 390/175, zastavané plochy a nádvoria, LV 610

Vlastníkom susedných nehnuteľností je Via Chem Slovakia, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem 400 32 (rovnaký ako vlastník stavby, ktorá je predmetom búracích prác).

10. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak majú tieto nehnuteľnosti inak použiť

Susedné pozemky a stavby nebudú odstránením obj. 3309 nijako dotknuté. Pred začatím prác bude búraný objekt zabezpečený: ohradením priestorov, vylúčením prevádzky, inštaláciou konštrukcií ochrany proti pádu osôb a predmetov.

## Údaje o stavbe, mieste stavby, parcelné čísla súvisiacich pozemkov v prevádzke podľa aktuálneho listu vlastníctva:

Názov stavby: 	Syntéza HCl

Základné informácie o povoľovanej stavbe:

1. Meno, priezvisko (názov) a adresa stavebníka:

FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY, 
IČO: 46 693 874 DIČ: 2023528254

2.  Druh, účel a miesto stavby:

Priemyselná stavba. Účelom stavby je náhrada existujúcich syntéznych pecí na výrobu HCl modernou syntéznou jednotkou za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych parametrov výsledného produktu – kyseliny chlorovodíkovej.

Umiestnenie stavby: 	kraj Trenčiansky,

okres Prievidza,

obec Nováky,

katastrálne územie Nováky,

areál FORTISCHEM a. s.

3.  Predpokladaný termín dokončenia stavby:

Predpokladaný termín dokončenia stavby je 12/2017.

4.  Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku a uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa 
     katastra nehnuteľnosti:

Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli FORTISCHEM a. s. na nasledovných pozemkoch:

| Parcela č. | Druh pozemku | Spôsob využitia | Umiestnenie pozemku | Právny vzťah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390/22 | Zastavaná plocha a nádvorie | 25 | 1 | 2 |
| 390/176 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 2 |

Legenda:

Kód spôsobu využitia pozemku

17 – pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova bez označenia súpisným číslom

25 – pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

Kód umiestnenia pozemku

1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Kód právneho vzťahu

2 – nájom pozemku

K pozemkom, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná, má FORTISCHEM a. s. nájomné právo v zmysle Zmluvy o vlastnícke právo na základe Listu vlastníctva č. 610, k.ú.  Nováky.  Súhlas vlastníka s realizáciou stavby je priložený k žiadosti (príloha č.3)

5.  Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú
     použiť ako stavenisko:

Vlastníkom priľahlých parciel je rovnaký vlastník ako vlastník parciel, na ktorých bude stavba realizovaná. Pri realizácii prác nebude dotknutý pozemok iného vlastníka.

6.  Meno, priezvisko a adresa projektanta:

DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06  Bratislava.

7.  Uviesť zhotoviteľa stavby a doložiť jeho oprávnenie na uskutočnenie stavieb:

Stavba bude realizovaná dodávateľsky, prostredníctvom firmy, vybratej vo výberovom konaní.

8.  Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 800			VÝROBŇA HCl (nový objekt)

SO 23			PODZEMNÝ ROZVOD CHLADIACEJ VODY (nový objekt)

9.  Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 210			SYNTÉZA HCl

PJ 210.01	Syntézna pec

PJ 210.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 210.30	Automatický systém riadenia technologických procesov

PJ 210.40	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 210.52	Prevádzkové potrubie vodíka (H2)

PJ 210.53	Prevádzkové potrubie chlóru (Cl2)

PJ 210.54	Prevádzkové potrubie kyseliny chlorovodíkovej (HCl)

PJ 210.56	Prevádzkové potrubie dusíka

PJ 210.57	Prevádzkové potrubie demi vody

PJ 210.59	Prevádzkové potrubie chladiacej vody

PJ 210.63	Prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu

PJ 210.80	Prevádzková vzduchotechnika - štartovací vzduch

PS 220			VONKAJŠIE PREPOJOVACIE POTRUBNÉ ROZVODY A ENERGIE

PJ 220.20	Technologické oceľové konštrukcie

PJ 220.40	Vonkajšie silnoprúdové rozvody

PJ 220.52	Potrubie vodíka (H2)

PJ 220.53	Potrubie chlóru (Cl2)

PJ 220.54	Potrubie kyseliny chlorovodíkovej (HCl)

PJ 220.56	Potrubie dusíka

PJ 220.57	Potrubie demi vody

PJ 220.63	Potrubie stlačeného vzduchu

PJ 220.59	Potrubie chladiacej vody

10. Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov integrovaného povoľovania):

Účastníci stavebného konania sú zároveň účastníkmi konania aj v rámci integrovaného povoľovania. Uvedení sú v časti Q tejto žiadosti.

Stručný popis zmeny v prevádzke:

V žiadosti sú popísané zmeny vo výrobe 32% kyseliny chlorovodíkovej.

Súčasný stav v prevádzke výroby 32% kyseliny chlorovodíkovej:

Kyselina chlorovodíková sa vyrába absorpciou plynného chlorovodíka vo vode. Chlorovodík potrebný k výrobe kyseliny chlorovodíkovej sa dopravuje do prevádzky nadzemným potrubným rozvodom z výrobne vinylchloridu z dichlóretánu, kde vzniká ako produkt termického štiepenia 1,2 dichlóretánu. Vstupuje súprúdne do siedmych absorpčných kolón za vzniku kyseliny chlorovodíkovej, ktorá zo spodnej časti absorbéra steká do zásobných nádrží. Ďalším zdrojom chlorovodíka pre absorpciu je chlorovodík z výroby chlórparafínov, odkiaľ sa do prevádzky HCl dopravuje nadzemným potrubným rozvodom. K výrobe chlorovodíka je možné využiť aj spôsob jeho výroby syntézou chlóru a vodíka v troch chlorovodíkových peciach. Vodík a chlór sa privádzajú do hornej časti chlorovodíkovej pece potrubnými rozvodmi z plynojemov chlóru a vodíka. Reakciou vzniknutý chlorovodík sa v spodnej časti pece chladí a vedie sa do absorpčnej kolóny. Zvyšky neabsorbovaného chlorovodíka sa odsávajú ventilátorom z hlavy absorpčnej kolóny a odvádzajú sa do dvojstupňovej vodnej pračky odplynov. Za účelom zvýšenia účinnosti zachytávania zvyškov chlorovodíka sú dve práčky zapojené sériovo s vlastnými prevádzkovými zásobníkmi s nominálnym objemom 2 x 5 m3. Chlorovodíkové odplyny sa v jednotlivých práčkach protiprúdne skrápajú vodou. Voda čiastočne naabsorbovaná zvyškovým chlorovodíkom z odplynov je odvádzaná do absorbérov  výrobne HCl. Odplyny sú po vypraní vypúšťané do atmosféry výduchom č.101 – koncová práčka odplynov.

Vyrobená kyselina chlorovodíková s koncentráciou 32 % sa skladuje v plastových zásobných nádržiach. Nádrže sú vybavené meraním výšky hladiny a signalizáciou dosiahnutia maximálnej skladovacej výšky hladiny. V prevádzke je možné spracovať aj 26 % kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe vinylchloridu z acetylénu a 9 % kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je produktom termickej likvidácie odplynov z výroby PVC. Obe zriedené kyseliny dopravované do prevádzky sú sústredené v zásobných nádržiach a následne sú vo výrobnom zariadení dosycované na koncentráciu 32 %. Výrobné zariadenie sa nachádza v zastrešenej kovovej konštrukcii. Podlaha vo výrobnom objekte je pokrytá žieravinovzdornými dlaždicami a je vyspádovaná do stredu. Táto plocha je odvodnená priamo do kanalizácie závadných vôd. Objekt výrobne nevyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd z hľadiska zabezpečenia nepriepustnosti. Zásobné nádrže sú vybavené záchytnými vaňami pre prípad havarijného úniku znečisťujúcej látky. Vyhovujú požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd z hľadiska zabezpečenia nepriepustnosti.

Zmena v technológii a odôvodnenie zmeny:

V súvislosti s realizáciou stavby „Syntéza HCl“ dochádza k  zmene v prevádzke výroby kyseliny chlorovodíkovej v rámci ktorej bude inštalovaná  nová syntézna jednotka, ktorá nahradí súčasné syntézne pece. Jedna existujúca syntézna pec zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a používaná bude len ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu a zabezpečenie jej bezpečného chodu.

Nový stav v prevádzke výroby 32% kyseliny chlorovodíkovej po vykonaní zmeny:

Kyselina chlorovodíková sa vyrába absorpciou plynného chlorovodíka vo vode. Chlorovodík potrebný k výrobe kyseliny chlorovodíkovej sa dopravuje do prevádzky nadzemným potrubným rozvodom z výrobne vinylchloridu z dichlóretánu, kde vzniká ako produkt termického štiepenia 1,2 dichlóretánu. Vstupuje súprúdne do siedmych absorpčných kolón za vzniku kyseliny chlorovodíkovej, ktorá zo spodnej časti absorbéra steká do zásobných nádrží. Ďalším zdrojom chlorovodíka pre absorpciu je chlorovodík z výroby chlórparafínov, odkiaľ sa do prevádzky HCl dopravuje nadzemným potrubným rozvodom. K výrobe chlorovodíka je možné využiť aj spôsob jeho výroby syntézou chlóru a vodíka v jednej chlorovodíkovej peci. Vodík a chlór sa privádza do hornej časti chlorovodíkovej pece potrubnými rozvodmi z plynojemov chlóru a vodíka. Reakciou vzniknutý chlorovodík sa v spodnej časti pece chladí a vedie sa do absorpčnej kolóny (uvedený spôsob sa však bude používať len ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu na zabezpečenie jej bezpečného chodu). Zvyšky neabsorbovaného chlorovodíka sa odsávajú ventilátorom z hlavy každej absorpčnej kolóny a odvádzajú sa do dvojstupňovej vodnej pračky odplynov. Za účelom zvýšenia účinnosti zachytávania zvyškov chlorovodíka sú dve práčky zapojené sériovo s vlastnými prevádzkovými zásobníkmi. Chlorovodíkové odplyny sa v jednotlivých práčkach protiprúdne skrápajú vodou. Voda čiastočne naabsorbovaná zvyškovým chlorovodíkom z odplynov je odvádzaná do absorbérov  výrobne HCl. Odplyny sú po vypraní vypúšťané do atmosféry výduchom č.101 – koncová práčka odplynov.

V prevádzke je možné spracovať aj 26 % kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe vinylchloridu z acetylénu a 9 % kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je produktom termickej likvidácie odplynov z výroby PVC. Obe zriedené kyseliny dopravované do prevádzky sú sústredené v zásobných nádržiach a následne sú vo výrobnom zariadení dosycované na koncentráciu 32 %.

Výrobné zariadenie sa nachádza v zastrešenej kovovej konštrukcii. Podlaha vo výrobnom objekte je pokrytá žieravinovzdornými dlaždicami a je vyspádovaná do stredu. Táto plocha je odvodnená priamo do kanalizácie závadných vôd. Objekt výrobne nevyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd z hľadiska zabezpečenia nepriepustnosti. Zásobné nádrže sú vybavené záchytnými vaňami pre prípad havarijného úniku znečisťujúcej látky. Vyhovujú požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd z hľadiska zabezpečenia nepriepustnosti.

Kyselina chlorovodíková sa bude vyrábať aj v novej syntéznej jednotke absorpciou plynného chlorovodíka vznikajúceho priamou syntézou plynného vodíka a chlóru do vody. Základnými prvkami výrobného zariadenia budú syntézna jednotka (syntézna pec + absorbér) a vlastná koncová práčka odplynov. Plynný vodík a plynný chlór budú vstupovať do hornej časti syntéznej jednotky, kde dôjde k k syntéze za vzniku plynného chlorovodíka. Absorpčná voda sa do vznikajúceho plynného chlorovodíka bude pridávať v hornej časti syntéznej jednotky. Vzniknutá zmes plynného chlorovodíka a absorpčnej vody budú chladené v spodnej časti syntéznej jednotky. Vyrobená kyselina chlorovodíková zo spodnej časti absorbéra bude čerpaná do prevádzkových zásobníkov. Nenaabsorbovaná plynná zložka bude spracovávaná v koncovej práčke odplynov. Hlavnou funkciou koncovej práčky odplynov bude skrápanie neabsorbovanej plynnej zložky zo syntéznej jednotky. Voda bude vstupovať do hornej časti veže cez distribútor a prúdiť smerom dole cez náplň (raschigove krúžky). Plyny budú prúdiť protiprúdne smerom nahor a po vypraní budú odvádzané z vrchnej časti koncovej práčky do atmosféry výduchom č. 110 – koncová veža. Voda čiastočne naabsorbovaná zvyškovým chlorovodíkom z odplynov bude odvádzaná hornej časti syntéznej jednotky.

Vyrobená kyselina chlorovodíková s koncentráciou 32 % sa skladuje v plastových zásobných nádržiach. Nádrže sú umiestnené v havarijnej nádrži. Vybavené sú meraním výšky hladiny a signalizáciou dosiahnutia maximálnej skladovacej výšky hladiny.

Zmeny v prevádzke budú realizované podľa  projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“, ktorý vypracovala projekčná spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06  Bratislava.

Posúdenie stavby „Syntéza HCl“ vo vzťahu k EIA:

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je výroba kyseliny chlorovodíkovej zaradená medzi:

- odvetvie 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

- položka 3. Chemické prevádzky, t.j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu

- bod 3.2 základné anorganické chemikálie, ako sú:

b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry

Navrhovaná zmena v existujúcej prevádzke podlieha v zmysle §29 ods.1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o EIA zisťovaciemu konaniu. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktorého predmetom je posúdenie navrhovanej zmeny z hľadiska vplyvu na životné prostredie a okolie, bolo vypracované v súlade s požiadavkami prílohy č.8 a uvedeného zákona. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vydalo dňa 05.08.2016 pod číslom 6529/2016-1.7/pl Rozhodnutie. Výroková časť rozhodnutia konštatuje, že pri zmene navrhovanej činnosti "Syntéza HCl" nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona. Zmena navrhovanej činnosti sa preto nebude posudzovať.

Uložené podmienky, ktoré je potrebné dodržať:

1. Dodržiavať podmienky zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plnenie: Zmena činnosti v prevádzke súvisiaca so stavbou „Syntéza HCl“ a prevádzkovaním novej syntéznej jednotky bude povoľovaná touto zmenou č.10 integrovaného povolenia č. 4877-15168/2007/ Kor/470100806 vydaného pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ zo dňa 11.06.2007 v znení neskorších zmien v súlade s požiadavkami zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení. Súčasťou žiadosti je aj projekt pre stavebné povolenie a príslušné doklady súvisiace s povoľovaním stavby. Činnosti počas výstavby a pri prevádzkovaní nového zariadenia budú zabezpečované v súlade s podmienkami a požiadavkami, ktoré budú definované Rozhodnutím - zmenou integrovaného povolenia.

2. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Plnenie: Projekt pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“ zohľadňuje požiadavku dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. O povinnostiach je pojednávané v súhrnnej technickej správe v časti 6.2 Zabezpečenie pracovného prostredia a v kapitole 8. Spôsob zaistenia BOZP.

3.  Spĺňať podmienky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Plnenie: Projekt pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“ zohľadňuje požiadavku. O povinnostiach je pojednávané v súhrnnej technickej správe v časti 6.2 Zabezpečenie pracovného prostredia a v kapitole 8. Spôsob zaistenia BOZP.

4. Pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podľa §52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z.

Plnenie: Podmienka bude plnená v rámci kolaudačného konania. FORTISCHEM a. s. predloží orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

5. Podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení a s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v platnom znení

Plnenie: Projekt pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“ zohľadňuje požiadavku. O povinnostiach je pojednávané v súhrnnej technickej správe v časti 6.2 Zabezpečenie pracovného prostredia a v kapitole 8. Spôsob zaistenia BOZP.

6.  V rámci žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia predložiť:

6.1 vyhodnotenie, že technológia syntéznej jednotky na výrobu HCl s vlastným koncovým zariadením na čistenie odpadových plynov spĺňa parametre najlepšie dostupnej techniky v súlade  s Vykonávacím Rozhodnutím Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu

Plnenie: Technológia je v súlade s požiadavkami BAT. Podrobnejšie hodnotenie je v časti J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou.

6.2 tzv. Východiskovú správu v zmysle §8 ods. 2 zákona o IPKZ. Nutnosť vypracovania Východiskovej správy je v zmysle §8 zákona o IPKZ upravená Usmernením Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2smernice 2010/75/EÚ o priemyselných haváriách. Prevádzkovateľ vypracuje Východiskovú správu, resp. zhodnotenie potreby jej vypracovania na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitého predpisu (§9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach) aj s uvedením dôvodov na takéto rozhodnutie.

Plnenie: Východisková správa predložená SIŽP OIPK Banská Bystrica v rámci Žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“ zahŕňa aj časť výroby kyseliny chlorovodíkovej.

Vyhodnotenie uložených podmienok je uvedené aj v prílohe č. 10

# D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam základných surovín: bez zmeny

Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú: bez zmeny

Zoznam medziproduktov a výrobkov: bez zmeny.

Výstupná koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej: 31 – 33%.

Zoznam energií v prevádzke používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt): V súvislosti so zmenou budú používané energie a média, ktoré sú v prevádzke používané aj v súčasnosti (elektrická energia).

Spotreba vody (pitnej a technologickej):

V súvislosti so zmenou bude používaná úžitková aj demi voda, ktorá sa v prevádzke používa aj v súčasnosti.

# E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zdroje znečisťovania ovzdušia počas výstavby

Bodovými mobilnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú stavebné mechanizmy, zemné a terénne práce, prípadne zle uložené sypké stavebné materiály. Môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti a zvýšeniu emisii z pracovných mechanizmov v blízkom okolí staveniska.

Doprava bude zdrojom emisií prachu a znečisťujúcich látok zo spaľovania pohonných hmôt, ako v etape výstavby, tak aj v etape prevádzky.

Pri výstavbe sa bude na zvýšenej produkcii znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia podieľať okrem dopravy aj stavebná činnosť - emisiami prepravovaných práškových stavebných materiálov a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. V závislosti od intenzity a štádia výstavby objektu bude množstvo emisií rôzne, a bude závislé od mnohých faktorov. Prachové emisie budú najviac ovplyvnené najmä poveternostnými podmienkami.

Tieto vplyvy sa musia eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek, príp. skladovaním práškových materiálov v uzatvorených kontajneroch a tesných obaloch, zakrytovaním plachtou pri voľnom skladovaní a opatrnou manipuláciou. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

Zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky:

V zmysle zákona č. 137/2010  Z. z. o ovzduší  v znení zákona č. 318/2012  Z. z. a Vyhlášky 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ide o:

- jestvujúci technologický stacionárny zdroj

Kategorizácia nového stacionárneho zdroja:

4. Chemický priemysel

4.22 Výroba anorganických kyselín

  - Prahová hodnota pre veľký zdroj > 0

  - Prahová hodnota pre stredný zdroj - neuvádza sa

  - Prahová hodnota pre malý zdroj - neuvádza sa

4.22.1 Veľký zdroj znečisťovania.

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia:

Inštalácia novej syntéznej jednotky nahradí v súčasnosti používané 3 syntézne pece. Jedna z týchto syntéznych pecí zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a používaná bude len ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu a zabezpečenie jej bezpečného chodu. Výroba kyseliny chlorovodíkovej absorpciou chlorovodíka dopravovaného z iných prevádzok zostáva bez zmeny.

V rámci zmeny v prevádzke vznikne nový výduch z koncového vypieracieho stupňa novoinštalovanej syntéznej jednotky. Nové koncové vypieranie je dimenzované na dostatočné zachytenie HCl pri garancii maximálnej koncentrácie 10 mg/m3 v odplynoch a chlóru pri garancii maximálnej koncentrácie 5 mg/m3 v odplynoch, t.j. dostatočne pod hodnotu súčasného emisného limitu HCl - 25 mg/m3 a na úrovni hodnôt pri použití najlepšej dostupnej techniky (10 mg/Nm3). Inštalovaním modernejšieho zariadenia a odstavením niektorých zariadení súčasnej prevádzky dôjde k zníženiu aj fugitívnych emisií.

Tok odpadového plynu v rámci novej syntéznej jednotky obsahujúci HCl bude smerovaný do koncového vypieracieho stupňa (koncovej veže) na absorpciu HCl. Uvedená jednotka je schopná absorbovať celú výrobu HCl z novej syntéznej jednotky počas prevádzky ako aj v prípade narušenia výroby v prípade mimoriadnych stavov.

Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:

Na novej syntéznej jednotke HCl sa bude vyrábať plynný chlorovodík priamou syntézou chlóru a vodíka. Vzniknutý plynný chlorovodík bude následne absorbovaný do vody v absorbéri, ktorý je súčasťou tejto syntéznej jednotky. Koncové vypieranie odplynov je navrhované tak,

že zabezpečí dostatočné zachytenie HCl v odplynoch pri dodržaní stanovených emisných limitov. Koncová veža odplynov má tvar stojatého valca. Funguje ako protiprúdová. Sprchovacia voda je privedená cez horné veko na rašigovú náplň. Odplyny s obsahom chlorovodíka sú privádzané do spodnej časti koncovej veže. Chlorovodík sa následne absorbuje do vody. Vyrobená nízkokoncentrovaná kyselina chlorovodíková je spätne využívaná v syntéznej jednotke. Po vyčistení budú odplyny z koncového vypieracieho stupňa odvádzané do ovzdušia novým výduchom č.110. koncová veža.

Emitovaná látka:  chlorovodík, chlór.

Odvod odplynov je riešený jedným novým výduchom č. 110. koncová veža.

Výroba kyseliny chlorovodíkovej absorpciou chlorovodíka dopraveného z iných prevádzok zostáva bez zmeny. Odplyny sú po vypraní vypúšťané do atmosféry výduchom č.101 – koncová práčka odplynov. Táto koncová práčka odplynov bude využívaná aj pre čistenie chlorovodíkových odplynov v prípade prevádzky syntéznej pece, ktorá zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a používaná bude len ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu a zabezpečenie jej bezpečného chodu.

| Miesto vypúšťania- výduch | režim | Dosahované hodnoty | Požadované hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hmot.tok g/h | Hmot.konc. mg/m3 | Hmot.tok g/h Koncentrácia mg.m-3 |
| 101. Koncová práčka odplynov | absorpcia | 0,001* | 1,9* | EL pre HCl: 200 g. hod-1 alebo 30 mg.m-3 |
| 110. koncová veža. | spaľovanie Cl2 a H2 | hodnoty budú zistené meraním po realizácii | hodnoty budú zistené meraním po realizácii | Špecifický emisný limit pre režim spaľovanie chlóru vo vodíku: Koncentrácia chlorovodíka v odpadových plynoch odchádzajúcich z čistenia odpadového plynu nesmie prekročiť hodnotu 25 mg.m-3 |

( v tabuľke uvedené hodnoty sú z merania vykonaného 22.11.2012, ev.č.správy 02/343/2012,

Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd, zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania:

Zdroje a druhy odpadových vôd počas výstavby

Počas výstavby možno predpokladať nasledovné zdroje a druhy odpadových vôd:

- splaškové odpadové vody: nevyhnutné odpadové vody počas výstavby budú splašky. Pre sociálne a hygienické účely sa budú využívať predovšetkým jestvujúce zariadenia v prevádzke, resp. dočasné zariadenia zriadené na plochách pre zariadenia staveniska.

Priemyselné odpadové vody a to :

- dažďové vody znečistené splachmi zeminy alebo stavebných hmôt,

- vody z oplachov znečistených plôch a z údržby stavebnej techniky a z čistenia stavby,

- vody zo skúšky tesností technologických zariadení.

Po sedimentácii tuhých znečisťujúcich a oddelení ropných látok (prípadne iných znečisťujúcich látok) budú napojené na stávajúci kanalizačný systém.

Zdroje a druhy odpadových vôd počas prevádzky

V rámci povoľovanej prevádzky

  - priemyselné odpadové vody – vznikať nebudú

  - vody z povrchového odtoku - zdrojom odpadových vôd budú potencionálne znečistené dažďové odpadové vody. Jedná sa o zachytené dažďové vody z plôch, ktoré môžu byť znečistené - zo spevnených plôch, z havarijných nádrží. Znečistenie týchto vôd ropnými látkami alebo inými znečisťujúcimi látkami je veľmi rozdielne v závislosti od charakteru zdroja a spôsobu styku dažďových vôd so znečisťujúcimi látkami. Potencionálne znečistené dažďové vody zo záchytných vaní sú vyspádovaným dnom zaústené do zbernej nádrže. Záchytné vane a zberné nádrže sú bezodtokové. Likvidácia dažďových vôd bude prebiehať priebežne prirodzeným odparom v otvorených záchytných vaniach, v prípade väčšieho množstva dažďových vôd je potrebné zrealizovať ich rozbor pre spôsob ďalšieho využitia alebo zneškodnenia. V prípade, že dažďové vody nebudú znečistené táto dažďová voda sa prečerpá do  SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd. V prípade, že pôjde o znečistenú dažďovú vodu, táto bude určená na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia. Nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcom areáli bez budovania nových plôch a na miestach, kde v minulosti sa nachádzali existujúce objekty, navrhovanou zmenou nedôjde k navýšeniu produkcie celkových dažďových vôd.

  - splaškové vody - vznikajú prítomnosťou a činnosťou zamestnancov v areáli (hygienické a sociálne zariadenia). Z prevádzky výroby HCl sú čistené na MB ČOV. V súvislosti s pripravovanou zmenou nedôjde k nárastu počtu pracovníkov uvedenej prevádzky. Tým nedôjde ani k nárastu množstva odpadových vôd zo sociálnych zariadení.

Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

V prevádzke a vo výrobnom procese budú použité látky, ktoré sú v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch charakterizované v Zozname I prílohy č. 1 ako znečisťujúce látky.

Nový stavebný objekt  SO 800 Výrobňa HCl tvoria jestvujúce plochy, ktoré budú po demontáži stavajúcich zariadení využité ako nová plocha a základová doska na ktorej bude umiestnené technologické zariadenie a zásobník Syntéznej pece HCl. V technologickom zariadení bude vyrábaná 100% HCl, ktorá bude následne narieďovaná na 33% HCl. Záchytná vaňa s vyvýšeným okrajom bude mať využiteľný objem cca 20 m3. Vyspádovaná bude do záchytnej nádrže slúžiacej na odčerpanie zachytených kvapalín. Vzhľadom na vysokú agresivitu zachytávanej kvapaliny budú všetky vnútorné plochy záchytnej nádrže opatrené ochranným náterom, odolným voči vysoko agresívnym látkam a HCl. Tento náter je potrebné naniesť aj na základový blok pod vežou so stĺpovými pätkami.

Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej

kanalizácie alebo recipientu: bez zmeny

Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov: bez zmeny

Charakteristika recipientu: bez zmeny

názov: rieka Nitra

číslo hydrologického povodia: 4-21-11-064

riečny kilometer: 129,7

úroveň znečistenia v mieste vypúšťania: údaje o kvalite vody v rieke Nitra poskytuje SHMÚ

prietok: Q355= 0,950 m3/s.

Zoznam produkovaných odpadov:

Produkciu odpadov môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku:

- odpady vznikajúce pri výstavbe

- odpady vznikajúce pri výrobe

Odpady vznikajúce pri výstavbe

Pri realizácii stavby je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatné a N -nebezpečné (podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Zb. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov).

Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby

| P.č. | Kód odpadu | Názov | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 2. | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 3. | 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 5. | 17 01 01 | Betón | O |
| 6. | 17 01 02 | Tehly | O |
| 7. | 17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika | O |
| 8. | 17 02 01 | Drevo | O |
| 9. | 17 02 03 | Plasty | O |
| 10. | 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 11. | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 12. | 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 13. | 17 06 04 | Izolačné materiály iné | O |
| 14. | 20 01 01 | Papier a lepenka | O |
| 15. | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Množstvá odpadu z výstavby budú detailnejšie špecifikované v PD pre realizáciu stavby.

Najväčší podiel odpadov budú tvoriť stavebné odpady kategórie ostatný odpad „O“. Tieto materiály môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané (výkopová zemina neznečistená škodlivinami, kamenivo). Výkopová zemina bude uskladnená na medziskládke a využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že odpady nebude možné využiť na stavbe, tieto odpady budú zhodnotené, resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnenej organizácie.

S odpadmi bude nakladané v súlade legislatívou platnou pre odpadové hospodárstvo (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušné vykonávacie predpisy). Počas realizácie prác budú konkrétne druhy odpadov a ich množstvá bližšie špecifikované a zároveň bude riešený aj spôsob ich zneškodnenia.  Priebežne bude zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby s legislatívou.

Navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi:

Obaly z papiera a lepenky 	- separovaný zber a recyklácia

Betón 				- predpokladané množstvo bude rozdrvené, recyklované, môže sa využiť 
 				  do podkladových konštrukcií

Tehly, obkladačky, dlaždice a keramika - väčšina odpadu sa dá zhodnotiť na menej náročných stavbách

Odpadové drevo 		-  bude čiastočne  použité  na technologické účely a čiastočne odpredané

ako palivové drevo

Sklo a plasty 			- budú recyklované

Železo a oceľ 			- budú recyklované

Výkopová zemina 		- bude použitá na podsyp

Zmiešané odpady 		- nevyužiteľné časti sa odvezú na skládku

Nebezpečné odpady 		- ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia. Táto predloží doklad 
 				  o spôsobe zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu.

Odpady vznikajúce pri prevádzke

Počas prevádzky novej syntéznej jednotky v rámci technologického procesu odpady vznikať nebudú. Budú vznikať len bežné odpady z údržby, ktoré budú zhromažďované podľa jednotlivých druhov a následne zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou externou organizáciou. 	Množstvá vznikajúcich odpadov budú evidované a budú plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

S odpadmi bude nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Vzniknuté odpady budú zhromažďované a dočasné skladované podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady budú označené identifikačnými listami a obal, v ktorom sa nachádza musí byť nepriepustný.

Spôsob zneškodňovania odpadov:

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp. predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Odpady budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká:

## Podrobnejší popis stavu znečistenia pôdy a podzemných vôd je uvedený vo východiskovej správe, ktorá je predkladaná v rámci žiadosti o vydanie povolenia prevádzky.

Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):

Navrhovaná činnosť musí spĺňať požiadavky NV SR č. 555/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Zb.z o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Zdroje prevádzkového  hluku z navrhovanej činnosti môžeme rozdeliť do základných skupín:

- stacionárne zdroje umiestnené vo vnútorných priestoroch objektov,

- stacionárne zdroje umiestnené vo vonkajšom prostredí,

- vnútroareálová doprava.

Najhlučnejšie časti výroby budú čerpadlá, ventilátory, horák a technologické zariadenia s rotujúcimi časťami a občasný hluk z dekompresie technologických zariadení. Pri realizácií predmetného diela sa oproti súčasnosti nepredpokladá navýšenie hluku v dotknutých priestoroch, spôsobeného novými technologickými zariadeniami. K navýšeniu za hranice podniku s potencionálnym vplyvom na obyvateľstvo nedôjde.

NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky ustanovené týmto nariadením sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Požiadavka tohto nariadenia vlády sa vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.

Navrhovaná prevádzka bude  v zmysle Prílohy č. 2 NV SR č. 115/2006 Z.z. patriť do skupiny prác:

- skupina prác č. II. pre pracovníkov kontroly alebo riadenia výroby na diaľkové ovládanie – činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce – činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť;  s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=50 dB

- skupina prác č. III. pre pracovníkov triedenia, balenia, práce v sklade a pod.  – činnosti rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávania práce – činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií; s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=65 dB

- skupina prác č. IV. pre pracovníkov vykonávajúcich prevažne fyzickú prácu, prácu s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch, obsluha nákladných dopravných zariadení, vodiči motorových vozidiel –činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí, vyžaduje aspoň čiastkové sluchové informácie a nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I., II. alebo III.; s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=80 dB

Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku. Na ochranu zdravia zamestnancov, predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície hluky:

- limitné hodnoty expozície 		LAEX,8h,L=87 dB a LCPk=140 dB

- horné akčné hodnoty expozície 	LAEX,8h,a=85 dB a LCPk=137 dB

- dolné akčné hodnoty expozície 	LAEX,8h,a=80 dB a LCPk=135 dB

Ak dosiahnutá normalizovaná hladina hlukovej expozície prekročí hornú akčnú hodnotu expozície hluku 85 dB, musí obsluha povinne používať príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Podľa charakteru zariadení a predpokladanej intenzity prevádzky sa nepredpokladá prekročenie hygienických limitov definovaných NV SR č.115/2006 Z.z. Pracovníci budú pri práci v blízkosti zdrojov hluku používať predpísané osobné ochranné protihlukové prostriedky.

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa uvedená vyhláška. Technologické časti prevádzky výroby kyseliny chlórovodíkovej, ktoré sú predmetom zmeny budú umiestnené v severovýchodnej časti areálu FORTISCHEM a. s., v blízkosti existujúcich prevádzkových celkov úzko súvisiacich s touto výrobou. Od najbližších obytných objektov sú vzdialené cca 250 - 300 m. Hluk štandardných nákladných dopravných mechanizmov nepresahuje 80 dB.

Vibrácie nie sú predmetom súvisiacim s navrhovanou stavbou, počas realizácie stavby nebudú vznikať škodlivé vibrácie, ktoré by mohli ovplyvniť zamestnancov prevádzky a okolité životné prostredie.

Predbežne možno konštatovať, že počas výstavby intenzita hluku stavebných strojov, ktorá sa často približuje k intenzite 80 - 90 dB a vibrácie nimi spôsobené nezhoršia pohodu pracovného prostredia v najbližšom okolí stavby.

Stavba umiestnená v priemyselnom areáli, je voči obytným útvarom dotknutého územia odtienená technologickými zariadeniami a reálne očakávať možno, že hluk z prevádzky voči obytným súborom bude odtienený, resp. prekrytý hlukom ostatných výrobných zariadení a už spomenutou dopravou.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je riešený výber dodávateľov jednotlivých technologických celkov, konkrétnejšie bude problematika ochrany zamestnancov a životného prostredia pred expozíciou hluku a vibrácii riešená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Uvažovaná stavba syntéznej jednotky HCl, nebude zdrojom rádioaktívneho a elektromagnetického žiarenia. Počas prevádzky tejto jednotky sa nepredpokladá prevádzka technologických zariadení, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického žiarenia na zdravie.

V SR je problematika pachových látok riešená len určením všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich tieto látky. Pri výrobe HCl sa nepredpokladá šírenie zápachu mimo hodnotenej prevádzky.

V porovnaní so súčasným stavom vzhľadom k charakteru výroby realizáciou uvedenej zmeny technológie nedôjde vo vzťahu k okoliu k navýšeniu hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu.

# F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (popis miesta a okolia prevádzky, klimatické podmienky a kvalita ovzdušia, charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite, chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma, staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia)

Prevádzka vVýroby kyseliny chlorovodíkovej je umiestnená v oplotenom areáli spoločnosti FORTISCHEM a.s., ktorý je súčasťou priemyselnej zóny, nachádzajúcej sa v južnej časti mesta Nováky. Areál závodu je vyhradený pre priemyselnú činnosť. Stavba bude realizovaná v severovýchodnej časti výrobného areálu spoločnosti v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia. Pre jej realizáciu nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu. Stavba nevyžaduje výrub drevín. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí na celom uvažovanom území prvý stupeň územnej ochrany prírody. Stavebnými prácami a úpravami v stavebnom objekte nebudú funkčne priamo dotknuté žiadne prvky systému ekologickej stability krajiny. Taktiež nebude narušený žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. V stavbou dotknutom území nie je výskyt vzácnej fauny a flóry ani inak chránených rastlín a živočíchov. Stavba a prevádzka nezasahujú do lokalít chránených území NATURA 2000.

Charakteristika stavu životného prostredia v okolí umiestnenia povoľovanej prevádzky ako aj hodnotenie jej vplyvu na životné prostredie a obyvateľstvo bolo podrobnejšie popísané v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Syntéza HCl“ vypracovanom v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a posúdené v zisťovacom konaní.

# G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie, používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií, nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením:

V súčasnej dobe sú chlorovodíkové odplyny z výtlaku ventilátorov z jednotlivých absorbérov výrobne HCl privádzané do koncového vypieracieho stupňa HCl. Chlorovodíkové odplyny sú zavedené do práčky G-9 a následne do práčky G-8, v ktorých sú odplyny skrápané vodou. Do práčky G-9 sú odplyny privádzané v spodnej časti veže. V hornej časti veže je prívod sprchovacej vody. Odvod odplynov je v hornom veku veže, z dna je vývod sprchovacej (kyslej) vody. Odplyny z vrchnej časti prvej veže G-9 sú privádzané do spodnej časti druhej veže G-8. Z dna veže G-8 je vývod odlúčenej (kyslej) vody. Z horného veka vyúsťuje potrubie pre odvod vypraných odplynov. Odvod odplynov do ovzdušia je riešený jedným samostatným výduchom č. 101 koncová práčka odplynov. Zachytené kyslé vody z veže G-9 sú používané ako nástrek (sprchovacia voda) do veže G-8. Kyslé vody zachytené z veže G-8 sú odvádzané na absorpciu do výrobne HCl.

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií – stav po realizácii stavby:

V súčasnosti používané koncové pranie odplynov bude aj naďalej používané na vypieranie chlorovodíkových odplynov z absorpcie ako aj pre čistenie chlorovodíkových odplynov v prípade prevádzky syntéznej pece, ktorá zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky.

Predmetom zmeny je inštalácia modernej syntéznej jednotky na výrobu HCl s vlastným koncovým vypieracím stupňom odplynov. Na novej syntéznej jednotke HCl sa bude vyrábať plynný chlorovodík priamou syntézou chlóru a vodíka. Vzniknutý plynný chlorovodík bude následne absorbovaný do vody v absorbéri, ktorý je súčasťou tejto syntéznej jednotky. Chlór a vodík sú produkty elektrolýzy chloridu sodného a do prevádzky budú privádzané potrubným rozvodom. Koncové vypieranie odplynov je navrhované tak, že zabezpečí dostatočné zachytenie HCl v odplynoch pri dodržaní stanovených emisných limitov. Koncová veža odplynov má tvar stojatého valca. Funguje ako protiprúdová. Sprchovacia voda je privedená cez horné veko na rašigovú náplň. Odplyny s obsahom chlorovodíka sú privádzané do spodnej časti koncovej veže. Chlorovodík sa následne absorbuje do vody. Vyrobená nízkokoncentrovaná kyselina chlorovodíková je spätne využívaná v syntéznej jednotke. Po vyčistení budú odplyny z koncového vypieracieho stupňa odvádzané do ovzdušia novým výduchom č.110. koncová veža.

# H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov: bez zmeny.

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov:

Odpady vznikajúce počas prevádzky budú  zhodnocované, resp. zneškodnené v zmysle platnej legislatívy organizáciou oprávnenou na nakladanie s odpadmi.

# I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

V súčasnosti monitorovaný výduch č. 101 Koncová práčka odplynov - bez zmeny pre režim absorpcie.

Po realizácii stavby vznikne nový výduch č. 110. koncová veža.

Miesto vypúšťania emisií do ovzdušia, lokalizácia merania:

Výduch č. 110 koncová veža

Spôsob merania: manuálny

Frekvencia merania: 1x 3-6 rokov

Sledované veličiny: chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl, plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem fosgénu, chlórkyánu a oxidov chlóru

Metóda merania:

STN 83 4751-3 :08/1987  Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlóru. Fotometrická metóda.

STN 83 4751-4 :08/1987 Stanovenie emisií chlóru a chlorovodíka zo stacionárnych zdrojov. Stanovenie chlóru. Odmerná metóda.

STN EN 1911 :02/2011 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie chloridov v plynnej fáze vyjadrených ako HCl. Štandardná referenčná metóda.

Stavové a referenčné veličiny: atmosferický tlak, teplota plynu, vlhkosť plynu, objemový prietok.

Realizácia merania: firmou oprávnenou realizovať merania príslušnej znečisťujúcej látky.

Zaznamenávanie údajov: správa o diskontinuálnom meraní.

K zmene v monitorovaní odpadových vôd nedochádza.

# J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Pre čistenie odplynov v rámci syntéznej jednotky je používaný spôsob mokrého prania, pričom pracia voda je spätne využívaná na výrobu kyseliny chlorovodíkovej.  Odplyny z koncového vypieracieho stupňa novoinštalovanej syntéznej jednotky budú vypúšťané do ovzdušia. Nové koncové vypieranie je dimenzované na dostatočné zachytenie HCl pri garancii maximálnej koncentrácie 10 mg/m3 v odplynoch a chlóru pri garancii maximálnej koncentrácie 5 mg/m3 v odplynoch, t.j. na úrovni hodnôt pri použití najlepšej dostupnej techniky (10 mg/Nm3) – viď kapitola 3.5.1.2 Rekuperácia /znižovanie VOC a anorganických zlúčenín, časť 3.5.1.2.4 Mokrá práčka plynov.

Technológia syntéznej jednotky na výrobu kyseliny chlorovodíkovej s vlastným koncovým zariadením na čistenie odpadových plynov spĺňa parametre najlepšie dostupnej techniky v súlade s Vykonávacím Rozhodnutím Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu.

Pripravovaná stavba je v súlade s požiadavkami BAT.

# K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia sú riešené a uplatňované v rámci stavby.

# L) Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie prevádzky do uspokojivého stavu

V prevádzke „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej nedochádza k definitívnemu ukončeniu činnosti. Výrobňa 24% HCl v súčasnosti nie je prevádzkovaná. Kvapalné chlórované uhľovodíky, ktoré v nej boli spracovnávané, sa v súčasnosti spracovávajú v prevádzke výroby PVC. Uvedený spôsob ich spracovávania bol zabezpečený prostredníctvom realizácie stavby „Spracovanie plynných a kvapalných chlórovaných uhľovodíkov na koncovom zariadení výroby PVC“, čím bolo zabezpečené plnenie opatrení stanovených integrovaným povolením pre výrobu 24% HCl (dodržiavanie emisných limitov na výstupe z absorpcie, zabezpečenie prevádzky z hľadiska nakladania so znečisťujúcimi látkami).

V súčasnosti je prevádzka odpojená od vstupných surovín a zdrojov energií.  V rámci odstraňovania technológie budú demontované technologické časti prevádzky a kovová konštrukcia. Materiály budú dočasne umiestňované v rámci predmetnej prevádzky. V prípade možností bude časť  využitá v iných prevádzkach v rámci areálu FORTISCHEM a. s.  Nevyužitá časť bude ako odpad postupne odovzdaná na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii, resp. zneškodňovaná v súlade s platnou legislatívou.

# M) Opis hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Pri príprave stavby boli uvažované alternatívne riešenia riešenia, či už z pohľadu umiestnenia, resp. použitia existujúcich  technologických častí.  Uvedené dispozičné umiestnenie ako aj výber technologických zariadení je najvýhodnejšie z pohľadu technologických náväzností na existujúce prevádzky. Vzhľadom k uvedenému bola vybraná najlepšia možná alternatíva.

# N) Návrh podmienok povolenia

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:

Pre realizáciu zmeny v prevádzke je vypracovaný projekt pre stavebné povolenie “Syntéza HCl“. Realizovať stavbu podľa projektu pre stavebné povolenie.

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne:

Emisné limity sú stanovené v integrovanom povolení.

V zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. príloha č.2 je HCl zaradená do skupiny:

3. skupina znečisťujúcich látok – plynné anorganické látky

3. podskupina – plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

Pre túto skupinu látok je stanovený všeobecný emisný limit podľa prílohy č.3 uvedenej vyhlášky:

Emisný limit: Hmotnostný tok nesmie prekročiť hodnotu 200 g.h-1 alebo koncentrácia nesmie prekročiť hodnotu 30 mg.m-3.

Špecifický emisný limit  pre režim spaľovanie chlóru vo vodíku: Koncentrácia chlorovodíka v odpadových plynoch odchádzajúcich z čistenia odpadového plynu nesmie prekročiť hodnotu 25 mg.m-3

Znečisťujúca látka chlór je zaradená do skupiny:

3. skupina znečisťujúcich látok – plynné anorganické látky

2. podskupina – chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl.

Pre Cl je stanovený všeobecný emisný limit podľa prílohy č.3 uvedenej vyhlášky:

Emisný limit: Hmotnostný tok nesmie prekročiť hodnotu 25 g.h-1 alebo koncentrácia nesmie prekročiť hodnotu 3 mg.m-3.

Zároveň sú pre emisné limity stanovené podmienky:

Štandardné stavové podmienky ( 101,325 kPa a 0 °C) a suchý plyn.

| Číslo výduchu | Časť zdroja znečistenia | Znečisťujúca látka | Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h-1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Koncentrácia: mg.m-3) |
| 101. | Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová práčka odplynov | Chlorovodík (3.podskupina 3.skupiny) | 200 g. hod-1 alebo 30 mg.m-3 |
| 110. | Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová veža | Chlorovodík (3.podskupina 3.skupiny) Chlór (2.podskupina 3.skupiny) | 25 mg.m-3 25 g.h-1 3 mg.m-3 |

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Realizovať stavbu v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Opatrenia sú popísané v integrovanom povolení.

V súvislosti so stavbou - realizovať stavbu v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Podmienky hospodárenia s energiami

Realizovať stavbu v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Realizovať stavbu v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Realizovať stavbu v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Úprava bodu 1.6 – tabuľky č.6 nasledovne:

| Číslo výduchu | Zdroj znečistenia | Znečisťujúca látka | Metodika merania |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová práčka odplynov | Chlorovodík | Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. NaOH), odmerne (absorb. arzenitan sodný) |
| 110 | Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová veža | Chlorovodík | poteciometrická titrácia; spektrofotometria; IC, |
|  |  | chlór | Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. NaOH), odmerne (absorb. arzenitan sodný) |

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:

- Pre skúšobnú prevádzku bude vypracovaný dočasný prevádzkový predpis. Počas skúšobnej prevádzky budú činnosti vykonávané v súlade s týmto predpisom.

- Počas skúšobnej prevádzky bude:
- vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení,
- vykonané meranie emisií,
- aktualizovaný STPP a TOO Výroba kyseliny chlorovodíkovej 32%.

# O.) Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“  je popísaná zmena realizovaná v súvislosti so stavbou „Syntéza HCl“.  Projektom navrhované technické riešenie je v súlade s požiadavkami  Záverov BAT pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu.

Pre čistenie odplynov v rámci syntéznej jednotky je používaný spôsob mokrého prania, pričom pracia voda je spätne využívaná na výrobu kyseliny chlorovodíkovej.  Odplyny z koncového vypieracieho stupňa novoinštalovanej syntéznej jednotky budú vypúšťané do ovzdušia novým výduchom.. Nové koncové vypieranie je dimenzované na dostatočné zachytenie HCl pri garancii dodržania emisných limitov.

# P.) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách D až O a v prílohách všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia

Predmetom žiadosti o zmenu č.10 integrovaného povolenia č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 vydaného pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ zo dňa 11.06.2007 v znení neskorších zmien je ukončenie činnosti časti prevádzky - Výroba 24% HCl, odstránenie stavby súvisiacej s touto prevádzkou zmysle zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a realizácia stavby „Syntéza HCl“, ktorá bude umiestnená v priestore po odstránení stavby.

V prevádzke „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej nedochádza k definitívnemu ukončeniu činnosti. Výrobňa 24% HCl v súčasnosti nie je prevádzkovaná. Kvapalné chlórované uhľovodíky, ktoré v nej boli spracovnávané, sa v súčasnosti spracovávajú v prevádzke výroby PVC. Uvedený spôsob ich spracovávania bol zabezpečený prostredníctvom realizácie stavby „Spracovanie plynných a kvapalných chlórovaných uhľovodíkov na koncovom zariadení výroby PVC“, čím bolo zabezpečené plnenie opatrení stanovených integrovaným povolením pre výrobu 24% HCl (dodržiavanie emisných limitov na výstupe z absorpcie, zabezpečenie prevádzky z hľadiska nakladania so znečisťujúcimi látkami). V súčasnosti je prevádzka odpojená od vstupných surovín a zdrojov energií.  V rámci odstraňovania technológie budú demontované technologické časti prevádzky a kovová konštrukcia. Materiály budú dočasne umiestňované v rámci predmetnej prevádzky. V prípade možností bude časť  využitá v iných prevádzkach v rámci areálu FORTISCHEM a. s.  Nevyužitá časť bude ako odpad postupne odovzdaná na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii, resp. zneškodňovaná v súlade s platnou legislatívou.

Cieľom pripravovanej stavby „Syntéza HCl“ je nahradenie existujúcich syntéznych pecí na výrobu HCl vo výrobe 32% HCl modernou syntéznou jednotkou za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych parametrov výsledného produktu – kyseliny chlorovodíkovej, pri zabezpečení bezpečnostných štandardov a ochrany životného prostredia. Uvedená stavba úzko súvisí so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“, ktorá bola predložená SIŽP OIPK Banská Bystrica v 10/2016, nakoľko vyrobená kyselina bude používaná v procese membránovej elektrolýzy. Realizáciou stavby nedochádza k zmene činnosti v prevádzke.

Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli FORTISCHEM a.s. v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných v rámci Závodu Chémia v areáli FORTISCHEM a.s. Pre uvedenú stavbu je projekčnou organizáciou DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06  Bratislava vypracovaný projekt pre stavebné povolenie „Syntéza HCl“.

Pripravovanou stavbou nedochádza k zmene výrobného programu. Ročná kapacita výroby kyseliny chlorovodíkovej ostáva nezmenená. Nedochádza ani k zmene vstupných surovín. Realizáciou projektu nevznikajú nové výrobky ani vedľajšie produkty. Pozitívom navrhovanej zmeny je výroba produktu vyššej kvality.

V zmysle zákona č. 137/2010  Z. z. o ovzduší  v znení zákona č. 318/2012  Z. z. a Vyhlášky 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ide o jestvujúci technologický stacionárny zdroj, v rámci ktorého dochádza k zmene. Inštalácia novej syntéznej jednotky nahradí v súčasnosti používané 3 syntézne pece. Jedna z týchto syntéznych pecí zostane v prevádzke ako záskok v prípade poruchy a výpadku novej syntéznej jednotky a používaná bude len ako náhradný zdroj pre výrobu kyseliny chlorovodíkovej určenej pre membránovú elektrolýzu a zabezpečenie jej bezpečného chodu. Výroba kyseliny chlorovodíkovej absorpciou chlorovodíka dopravovaného z iných prevádzok zostáva bez zmeny. V rámci zmeny v prevádzke vznikne nový výduch z koncového vypieracieho stupňa novoinštalovanej syntéznej jednotky. Nové koncové vypieranie je dimenzované na dostatočné zachytenie HCl pri garancii maximálnej koncentrácie 10 mg/m3 v odplynoch a chlóru pri garancii maximálnej koncentrácie 5 mg/m3 v odplynoch, t.j. dostatočne pod hodnotu súčasného emisného limitu HCl - 25 mg/m3 a na úrovni hodnôt pri použití najlepšej dostupnej techniky (10 mg/Nm3). Inštalovaním modernejšieho zariadenia a odstavením niektorých zariadení súčasnej prevádzky dôjde k zníženiu aj fugitívnych emisií. Tok odpadového plynu v rámci novej syntéznej jednotky obsahujúci HCl bude smerovaný do koncového vypieracieho stupňa (koncovej veže) na absorpciu HCl. Uvedená jednotka je schopná absorbovať celú výrobu HCl z novej syntéznej jednotky počas prevádzky ako aj v prípade narušenia výroby v prípade mimoriadnych stavov.

V rámci povoľovanej prevádzky priemyselné odpadové vody vznikať nebudú. Nakoľko sa jedná o úpravy v existujúcom areáli bez budovania nových plôch a na miestach, kde v minulosti sa nachádzali existujúce objekty, navrhovanou zmenou nedôjde k navýšeniu produkcie celkových dažďových vôd. Splaškové vody vznikajú prítomnosťou a činnosťou zamestnancov v areáli (hygienické a sociálne zariadenia). Z prevádzky výroby HCl sú čistené na MB ČOV. V súvislosti s pripravovanou zmenou nedôjde k nárastu počtu pracovníkov uvedenej prevádzky. Tým nedôjde ani k nárastu množstva odpadových vôd zo sociálnych zariadení.

V súvislosti s odstránením stavby budú demontované technologické časti prevádzky a kovová konštrukcia.  V rámci búracích prác objektu sa predpokladá vznik odpadu 17 04 05 železo a oceľ – odpad bude odovzdaný na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii. Množstvá budú upresnené po ukončení odstránenia stavby, resp. po zabezpečení zhodnotenia odpadu. Materiály z búracích prác budú dočasne umiestňované v rámci predmetnej prevádzky. V prípade možností bude časť  využitá v rámci areálu FORTISCHEM a. s. Nevyužitá časť bude ako odpad postupne odovzdaná na zhodnotenie oprávnenej externej organizácii v súlade s platnou legislatívou. V prípade vzniku ďalších odpadov počas búracích prác tieto budú evidované a bude s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

Produkované odpady súvisiace s pripravovanou stavbou je možné rozdeliť na: odpady vznikajúce pri výstavbe a odpady z prevádzky. Počas prevádzky novej syntéznej jednotky v rámci technologického procesu odpady vznikať nebudú. Budú vznikať len bežné odpady z údržby, ktoré budú zhromažďované podľa jednotlivých druhov a následne zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou externou organizáciou. Množstvá vznikajúcich odpadov budú evidované a budú plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Najväčší podiel odpadov počas výstavby budú tvoriť stavebné odpady kategórie ostatný odpad „O“. Tieto materiály môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané (výkopová zemina neznečistená škodlivinami, kamenivo). Výkopová zemina bude uskladnená na medziskládke a využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že odpady nebude možné využiť na stavbe, tieto odpady budú zhodnotené, resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnenej organizácie. S odpadmi bude nakladané v súlade legislatívou platnou pre odpadové hospodárstvo.  Počas realizácie prác budú konkrétne druhy odpadov a ich množstvá bližšie špecifikované a zároveň bude riešený aj spôsob ich zneškodnenia.  Priebežne bude zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby s legislatívou.

Navrhovaná činnosť musí spĺňať požiadavky NV SR č. 555/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Zb.z o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Najhlučnejšie časti výroby budú čerpadlá, ventilátory, horák a technologické zariadenia s rotujúcimi časťami a občasný hluk z dekompresie technologických zariadení. Pri realizácií predmetného diela sa oproti súčasnosti nepredpokladá navýšenie hluku v dotknutých priestoroch, spôsobeného novými technologickými zariadeniami. K navýšeniu za hranice podniku s potencionálnym vplyvom na obyvateľstvo nedôjde. Počas realizácie stavby nebudú vznikať škodlivé vibrácie, ktoré by mohli ovplyvniť zamestnancov prevádzky a okolité životné prostredie. Uvažovaná stavba syntéznej jednotky HCl, nebude zdrojom rádioaktívneho a elektromagnetického žiarenia. Pri výrobe HCl sa nepredpokladá šírenie zápachu mimo pripravovanej prevádzky. V porovnaní so súčasným stavom vzhľadom k charakteru výroby realizáciou uvedenej zmeny technológie nedôjde vo vzťahu k okoliu k navýšeniu hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu.

Po realizácii stavby vznikne nový výduch č. 110. koncová veža, ktorý bude monitorovaný v zmysle požiadaviek legislatívy ochrany ovzdušia a podmienok integrovaného povolenia. K zmene v monitorovaní odpadových vôd nedochádza.

Pre čistenie odplynov v rámci syntéznej jednotky je používaný spôsob mokrého prania, pričom pracia voda je spätne využívaná na výrobu kyseliny chlorovodíkovej.  Odplyny z koncového vypieracieho stupňa novoinštalovanej syntéznej jednotky budú vypúšťané do ovzdušia. Nové koncové vypieranie je dimenzované na dostatočné zachytenie HCl pri garancii maximálnej koncentrácie 10 mg/m3 v odplynoch a chlóru pri garancii maximálnej koncentrácie 5 mg/m3 v odplynoch, t.j. ,dostatočne pod hodnotu súčasného emisného limitu HCl - 25 mg/m3 a na úrovni hodnôt pri použití najlepšej dostupnej techniky (10 mg/Nm3). Technológia syntéznej jednotky na výrobu kyseliny chlorovodíkovej s vlastným koncovým zariadením na čistenie odpadových plynov spĺňa parametre najlepšie dostupnej techniky v súlade s Vykonávacím Rozhodnutím Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu.

Pri príprave stavby boli uvažované alternatívne riešenia, či už z pohľadu umiestnenia, resp. použitia existujúcich  technologických častí.  Uvedené dispozičné umiestnenie ako aj výber technologických zariadení je najvýhodnejšie z pohľadu technologických náväzností na existujúce prevádzky. Vzhľadom k uvedenému bola vybraná najlepšia možná alternatíva.

V žiadosti sú navrhované opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie „Syntéza HCl“, sú určené emisné limity pre znečisťujúce látky na výstupe z nového technologického zariadenia a požiadavky na ich monitorovanie. Definované sú aj požiadavky na skúšobnú prevádzku.

Prílohou žiadosti je projektová dokumentácia „Syntéza HCl“, potrebná na vydanie stavebného povolenia.

# Q) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov |
| --- | --- |
|  | Účastník konania, adresa, telefónne číslo | Dôvod účasti v konaní |
| 1. | FORTISCHEM a.s. ul. M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky tel. č. kontaktnej osoby: 046/568 3200 | prevádzkovateľ |
| 2. | Mesto Nováky nám. SNP 349, 972 71 Nováky tel. č. 046/5461453 | obec, v ktorej je prevádzka umiestnená |
| 3. | Via Chem Slovakia, a.s. Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem Česká republika | vlastník pozemku a objektu |
| 4. | Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ul. Dlhá 3, 971 01 Prievidza tel. č. 046/5189211 | dotknutý orgán |
| 5. | Spoločný stavebný úrad, nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky tel. kontakt: 0940 636 405 | dotknutý orgán |

# R) Prehlásenie

Vypracoval: ÚŽPMR v spolupráci s ďalšími organizačnými jednotkami FORTISCHEM a.s.

Týmto prehlasujeme, že Žiadosť o zmenu č.10 integrovaného povolenia č. 4877-15168/2007/Kor/ 470100806 vydaného pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ zo dňa 11.06.2007 v znení  zmien bola vypracovaná pracovníkmi organizačných jednotiek FORTISCHEM a.s. v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a informácie sú pravdivé, správne a kompletné.

RNDr. Mária Danišová

Útvar životného prostredia a manažmentu rizík         ..................................................

Vypracoval: ÚŽPMR v spolupráci s ďalšími organizačnými jednotkami FORTISCHEM a.s.

V Novákoch, dňa

Pečiatka alebo pečať podniku:

# S) Prílohová časť:

- Projekt pre stavebné povolenie – 2x, súčasťou ktorého je aj celková situácia stavby

- Výpis z listu vlastníctva č. 610, k.ú. Nováky a kópia katastrálnej mapy

- Stanovisko Via Chem Slovakia, a.s. k stavbe

- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, ktoré MŽP SR vydalo na základe predloženého Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu“

- Umiestnenie prevádzky a širšie okolie

- Odborné stanovisko TSU Piešťany k PD č. 160600644/11/2016/PD zo dňa 14.11.2016

- Stanovisko OR HZZ na účely stavebného konania č. ORHZ-PD-1143-001/2016 zo dňa 21.11.2013

- Stanovisko správcu telekomunikačných sietí k umiestneniu telekomunikačných sietí

- Záväzné stanovisko správcu energetických sietí

- Písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok EIA

- Kópia splnomocnenia RNDr. Danišovej k zastupovaniu vo veciach všetkých úkonov súvisiacich so zákonom č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.